## Slide 1: Cavité FP
  Actuellement, le problème principal de la CFP est l’utilisation des moteurs Laser et CFP qui font délocker la cavité et/ou ne permettent pas de rester dans la plage des actionneurs PZT.
    Coté Laser, le pilotage manuel du Peltier est bien opérationnel mais les sauts « Peltier » sont plus grands (8µm) que la plage Piezo (400nm) et donc n’aident pas à la résolution du problème  Mesures des oscillations laser qui ne semblent pas dépendantes de la température ou de la pression externe. Elles proviennent sans doute de la thermalisation du boitier laser.
    Coté CFP, on a installé un mécanisme de chauffage externe de la CFP mais c’est bien trop lent pour pouvoir réguler les variations de longueur observées. Induire une dérive pourrait aider si on compense toujours dans le même sens => A confirmer !
    Il faut trouver un moyen d’agir sur les fréquences laser/CFP => pression par moteur ou PZT externe sur le boitier laser et enceintes : besoin de jours dédiés pour la CFP (on a besoin de travailler avec le housing ouvert).
  Ingénieur optique travaille sur le setup de test du télescope à focale variable pour optimiser le couplage CFP
Monitoring Chiller => à faire
Telescope à focale variable => en cours
Etudes compensation Laser/CFP => en cours
Laser et cavité FP à 500,25 MHz
50kW avec 17W en entrée et 25% de couplage
L-shape positionné pour couper les HOM
Synchro Anneau 500MHz avec 15 ps de jitter rms
Sonde de temperature installée