## Slide 1: Bilan concernant les claquages dans le réseau RF
J-N.Cayla, S. Chance, M. Elkhaldi
Réunion ThomX 01/07/24

## Slide 2: Bilan journée du 270624 :
Extraction du SF6 (après réparation de la machine)
Déconnection atténuateur
Montage charge après diviseur
Nettoyage à l’azote
Remise en place du SF6

## Slide 3: Données obtenues sur le réseau HF en sortie diviseur
Charge en sortie diviseur côté section
Atténuateur cote canon 30 dB
HT = 1220V (35MW), 10Hz , 3us
Aucun claquage observé
Chart: Données du 270624 : Pik, Prk avec la charge en sortie du diviseur

## Slide 4: Bilan journée du 28 juin
Extraction du SF6 (après réparation de la machine)
Reconnection atténuateur
Montage charge après atténuateur
Nettoyage à l’azote
Remise en place du SF6

## Slide 5: Données obtenues sur le réseau HF après atténuateur
Tension HT modulateur entre 1200V et 1220V
Variation de l’atténuateur (entre 15dB et 0,2dB)
Stabilité observée jusqu’à environ 6dB, nombreux claquages à partir de 8,6dB
Chart: Pik Prk 280624 : données apres atténuateur