## Slide 1
Contribution française à PIP-II
Nicolas Bazin, IRFU
David Longuevergne, IJCLab
Journée du GDR SCIPAC
18 décembre 2024

## Slide 2: PLAN
Qu’est-ce que PIP-II ?
Contribution CEA
Contribution CNRS
Actualités projet

## Slide 3: Qu’est-ce que PIP-II ?
PIP-II (Proton Improvement Plan II) :
  Projet de mise à niveau du complexe accélérateur de Fermilab intégrant un nouveau linac supraconducteur de protons permettant d’atteindre une puissance faisceau de 1.2 MW sur cible en sortie des anneaux existants.
  Production d’un faisceau de neutrinos le plus intense au monde pour l’expérience DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment)
  1er projet d’accélérateur supraconducteur aux Etats-Unis avec une forte contribution internationale
800 MeV H− linac
  Warm Front End
  SRF section Beam
Linac-to-Booster transfer line
  3-way beam split
Upgraded Booster
  20 Hz, 800 MeV injection
  New injection area
Upgraded Recycler & Main Injector
  RF in both rings
Conventional facilities
  Linac Tunnel includes 2 empty slots
  Upgrade capability to 1GeV

## Slide 4: Qu’est-ce que PIP-II ?
Courtesy of Lia Merminga
Contribution française

## Slide 5: PLAN
Qu’est-ce que PIP-II ?
Contribution CEA
Contribution CNRS
Actualités projet

## Slide 6: Contribution du CEA: détails
  Dans le détail, elle se décompose de la manière suivante :
    La participation à la conception des cryomodules HB650, sous la responsabilité de Fermilab
    La conception des cryomodules LB650
    La fourniture de la plupart des composants des 10 cryostats (i.e cryomodule sans les cavités et coupleurs de puissance): enceintes à vide, écrans thermiques, blindages magnétiques, système de supportage des cavités, circuiterie cryogénique …
    L’adaptation des plates-formes d’assemblage et de test des cryomodules aux besoins de PIP-II
    L’intégration et la qualification RF à froid des 10 cryomodules
    La conception, la fabrication et la qualification de trois cadres de transport
    La mise à disposition des 10 cryomodules avant transport

## Slide 7: LB650 cryomodule
  Working temperature of the cavities: 2 K
  Working pressure in the cavities ~ 30 mbar
  5 K line to cool down the cold mass but also used as thermal intercept
  Thermal shield at 35 – 50 K and cooled with pressurized helium gas
  Maximum Allowable Working Pressure (MAWP):
    Cold mass: 4.1 bar (at cold)
    Thermal shield: 24 bars

## Slide 8: LB650 cryomodule: status
Enceinte à vide – 12 décembre
Supports titane – 12 décembre
  Composants du cryomodule de pré-production en cours de fabrication
Transition chaud / froid – chocs thermiques

## Slide 9: Infrastructures
  Mise à niveau aux besoins du projet PIP-II des plates-formes d’assemblage et de test de cryomodules utilisées actuellement pour le projet ESS
  Plateforme d’assemblage:
    Prise en compte du retour d’expérience de l’assemblage du cryomodule prototype HB650 à Fermilab
    Organisation des différents postes de travail afin de pouvoir assembler trois cryomodules en parallèle
    Adaptation des outillages utilisés pour l’assemblage des cryomodules XFEL et ESS
    R&D sur la cobotisation
Nouveau cobot avec système de préhension à air comprimé et ventouses
Cobot utilisé actuellement pour le nettoyage de composants pour la production des cryomodules ESS

## Slide 10: Plateforme de tests des cryomodules: mise à niveau du système cryogénique – 1/2
  Nouvelle boite froide Air Liquide en cours d’installation
  Bidon 3000 litres
  Nouvelle ligne de distribution cryogénique – en cours de réalisation par Cryo Diffusion

## Slide 11: Plateforme de tests des cryomodules: mise à niveau du système cryogénique – 2/2
  Casemate de tests
      Nouvelles lignes de distribution secondaire (Cryo Diffusion)
      Adaptation d’une boite à vannes existantes avec nouveaux composants
        Vannes cryogéniques (Velan)
        Réservoirs sous pression (Cryo Diffusion)

## Slide 12: Cryomodule: transport
  Reconfiguration du cryomodule avant le transfert entre la France et les USA: démontage de la partie supérieure
  Conception et fourniture de trois cadres de transport sur la base de celui du cryomodule HB650, avec prise en compte du retour d’expérience des tests effectués avec dummy load, puis avec le cryomodule prototype HB650 (aller-retour entre les USA et le Royaume-Uni)
LB650 cryomodule dans son cadre de transport
Simulations dans le cadre des études de transport
Transfert par avion entre les USA et le Royaume-Uni (courtesy of Fermilab)

## Slide 13: PLAN
Qu’est-ce que PIP-II ?
Contribution CEA
Contribution CNRS
Actualités projet

## Slide 14
S’étend sur 2 phases :
  Prototypage (2018-2024)
  Série (2025-2027)
CONTOUR DE LA CONTRIBUTION
Cavité SSR2 β=0.47
325 MHz
Tuner
Coupleur de puissance
10
Porte sur la section « Spoke » SSR2
  Cavité de type simple Spoke, =0.47, 325MHz (Eacc = 11.5MV/m)
  Tuner (Fondamental Frequency Tuner ou FFT)
  Coupleur de puissance (HPC)

## Slide 15
  PIP-II Prototypage (pre‐production) – 2018-2024 :
Conception des composants
Fabrication de composants prototypes
Test de composants, traitement de surface,
Design final des composants de série SSR2
DETAIL DES ACTIVITES
  Cavités : Total 6
  Soutien au suivi de fabrication et de préparation
  Préparation quasi-complète d’1 cavité @IJCLab
  Validation des 6 cavités proto en CV800 @IJCLab
  Re-conditionnement @IJCLab (BCP, HPR) si besoin
  Tuners: Total 5
  Fourniture de 5 tuners
  Validation de 4 tuners en CV
  Coupleurs de puissance : Total 4
  Fourniture de 4 coupleurs
PIP-II série (production) – 2025 -2027 :
Qualification de 33 cavités SSR2 (5 x 6 CM + 3 spares)
  Cavités : Total 33
  Soutien au suivi de fabrication et de préparation
  Validation des 33 cavités en CV @IJCLab
  Re‐conditionnement @IJCLab (BCP, HPR) si besoin dans la limite de 25%
  Envoi par lot à Fermilab

## Slide 16
AVANCEMENT DU PROJET (1/2)
PHASE PROTOTYPAGE TERMINEE
  Les 4 coupleurs ont été fabriqués chez PMB (France) et livrés à Fermilab en juillet 2023
  Les 5 tuners ont été fabriqués chez PSI (France) et 5/5 ont été testés et validés à froid.
  Les 6/6 cavités fabriquées chez Zanon (Italie) ont été testées à IJCLab et livrées à Fermilab. 4/6 ont été validées (contraintes planning).
Cartouche moteur tuner
Cavité et tuner
Antenne coupleur
Cryostat vertical
Coupleur de puissance

## Slide 17
AVANCEMENT DU PROJET (2/2)
LES RESULTATS DES CAVITES
  Beaucoup de difficultés à valider la première cavité à cause de problèmes de procédure de nettoyage en salle blanche (géométrie complexe)
  Après amélioration des procédures et outillages, validation de 4/6 cavités.
Zones complexes à atteindre avec un jet d’eau HP et procédures standards
Développement nouvelle procédure HPR incliné

## Slide 18
ACTIONS DE JOUVENCE motivées par PIP-II
Jouvence/amélioration chimie BCP
  Chimie de surface faite jusqu’à présent en « statique » (Spiral2, ESS, MYRRHA)
  Développement d’un banc pour traitement chimique en « rotation »
    Nette amélioration de la qualité de surface et des conditions thermiques (conférence SRF21)
Jouvence des infrastructures cryogéniques et cryostat vertical
  Cryostat et infras cryo en opération depuis 1998 avec jouvence du cryostat en 2015 (avant série ESS)
  Remplacement des automates de C&C, amélioration de la sécurité, qualité et confort de travail pour la préparation des tests cryogéniques
  Intégration sur le cryostat de test de la capacité décontamination plasma « in-situ »
    Jouvence en cours jusqu’à début série SSR2 (2ième semestre 2025)
SSR1 @FNAL « static »
ESS @IJCLab « static »
SSR2 @FNAL « rotation »

## Slide 19
ACTIONS DE R&D EN COLLABORATION AVEC FNAL
Plusieurs axes de R&D motivés par la collaboration PIP-II
  HPR « COBOTisé »
    HPR « incliné » est indéniablement meilleur
    Mais toujours pas optimal!
    Utilisation d’un COBOT ouvre le champ des possibilités! Encore plus qu’avec un ROBOT!
  Décontamination « in-situ » par Plasma
    L’efficacité du traitement démontré sur cavités elliptiques (CEBAF, SNS, LCLS-II) en curatif
    Problèmes d’émission X et multipacting dans les cavité Spoke : efficacité en préventif ?
    Belle opportunité/synergie avec thèse en cours sur le sujet @ IJCLab (C. Cheney).
HPR robotisé (FRIB Aout 2023)
HPR standard
HPR incliné

## Slide 20: PLAN
Qu’est-ce que PIP-II ?
Contribution CEA
Contribution CNRS
Actualités projet

## Slide 21: Actualité sur Linked-in
PIP-II sur Linked-In

## Slide 22: CONCLUSION
Contribution française à PIP-II très importante
Projet très ambitieux :
  Spécifications techniques poussées
  Demande jouvence/amélioration des infrastructures
  Opportunités de R&D (Cobot, plasma)
Collaboration très riche entre laboratoires experts

## Slide 23
THE FUTURE OF FERMILAB
Follow us:
http://pip2.fnal.gov/
@PIP2accelerator
/showcase/pip-ii/