## Slide 1: Modernisation des systèmes RF de l’accélérateur ELSA au CEA DAM
Martin Collet
10/10/2025

## Slide 2: Table des matières
Introduction
Le système radiofréquence d’ELSA
La jouvence 1 : modulateur 433 MHz
La jouvence 2 : amplificateur 144 MHz
Linéariseur à 1,3 GHz pour la compression d’impulsion
Conclusion & perspectives

## Slide 3: Introduction
1

## Slide 4: ELSA : accélérateur linéaire d’électrons RF
  Trois étages d’accélération équipés de cavités radiofréquences (RF) à onde stationnaire :
    Un photo-injecteur avec une cellule @ 144 MHz
    Trois cavités de deux et trois cellules @ 433 MHz
    Une cavité de dix cellules et une cavité linéariseur @ 1,3 GHz
Photo-injecteur 144 MHz
Ee= 2 MeV
Cavité accélératrice 1,3 GHz
Ee= 19-30 MeV
Cavités accélératrices 433 MHz Ee= 12-17 MeV
Compresseur magnétique double alpha
Cavité linéariseur 1,3 GHz
Ee = 0-2 MeV
Laser
Electrons
Photocathode
Mo+Cs3Sb

## Slide 5: Les caractéristiques de l’accélérateur ELSA
  3 lignes de faisceaux – grande flexibilité des paramètres : énergie, charge, répétition, durée des trains,…
  ELSA – un outil incontournable pour le CEA DAM (25 semaines/an pour les utilisateurs)
    Caractérisation de diagnostics pour EPURE et LMJ, études de composants électroniques,…
ELSA – une petite équipe polyvalente en charge de la recherche et de l’exploitation
  Maintenance de l’installation, modernisation des systèmes (RF, laser, diagnostic), source X,…
    La ligne électrons ‘faible émittance fort courant’
La ligne X ‘rayonnement de freinage’ sur une cible de Ta
La ligne X accordable ‘rayonnement Compton inverse’
Δt = 10 à 100 ps
Q = 0,1 à 4 nC
Structure temporelle
Paquet d’électrons
Train d’impulsions
f = 1 Hz - 10 Hz
72 ou 144 MHz
Δt = 0 à 200 µs
I = 0,1 à 300 mA

## Slide 6: Le système radiofréquence d’ELSA
2

## Slide 7: Le système RF d’ELSA anciennement
6 MW
4 µs
Klystron
6 MW
160 kV
60 A
433 MHz
1,3 GHz
Klystron
20 MW
Synchronisation
144 MHz
Tétrode
2 MW
Laser
Photocathode
Cible (Ta)
72 MHz
1,6 MW
300 µs
4,5 MW
300 µs
223 kV
200 A
Photo-Injecteur 144 MHz
3 cavités 433 MHz
SSPA
1,6 MW
  Sources de puissance RF à base d’amplificateurs à tube :
  Tétrodes + alims HT à 144 MHz
  Klystron + modulateur à 433 MHz
  Klystron + modulateur à 1,3 GHz
  Matériel ancien en fonctionnement depuis plus de 30 ans :
  Trop de pannes récurrentes (ex : électronique, Haute Tension)
   Disponibilité et fiabilité réduite
  Défaillances difficiles à diagnostiquer
   Perte de temps et d’efficacité
  Obsolescence des composants
   Pièces rares et coûteuses
Tétrode
80 kW
Tétrode
2 MW
10 kV
15 A
30 kV
100 A
1 post-accélérateur 1,3 GHz

## Slide 8: Le système RF d’ELSA anciennement
6 MW
4 µs
Klystron
6 MW
160 kV
60 A
433 MHz
1,3 GHz
Klystron
20 MW
Synchronisation
144 MHz
Tétrode
2 MW
Laser
Photocathode
Cible (Ta)
72 MHz
1,6 MW
300 µs
4,5 MW
300 µs
223 kV
200 A
Photo-Injecteur 144 MHz
3 cavités 433 MHz
SSPA
1,6 MW
  Deux projets de rénovations :
Tétrode
80 kW
Tétrode
2 MW
10 kV
15 A
30 kV
100 A
1 post-accélérateur 1,3 GHz

## Slide 9: Le système RF d’ELSA : jouvence 1
6 MW
4 µs
Klystron
6 MW
160 kV
60 A
433 MHz
1,3 GHz
Klystron
20 MW
Synchronisation
144 MHz
Tétrode
2 MW
Laser
Photocathode
Cible (Ta)
72 MHz
1,6 MW
300 µs
4,5 MW
300 µs
223 kV
200 A
Photo-Injecteur 144 MHz
3 cavités 433 MHz
SSPA
1,6 MW
  Deux projets de rénovations :
Jouvence 1
Modulateur du klystron à 433 MHz
Remplacement par un modulateur de Marx à switch solide
Décembre 2020 – mars 2022
Fourni par la société Jema
Tétrode
80 kW
Tétrode
2 MW
10 kV
15 A
30 kV
100 A
1 post-accélérateur 1,3 GHz
Jouvence 1

## Slide 10: Le système RF d’ELSA : jouvence 2
6 MW
4 µs
Klystron
6 MW
160 kV
60 A
433 MHz
1,3 GHz
Klystron
20 MW
Synchronisation
144 MHz
Tétrode
2 MW
Laser
Photocathode
Cible (Ta)
72 MHz
1,6 MW
300 µs
4,5 MW
300 µs
223 kV
200 A
Photo-Injecteur 144 MHz
3 cavités 433 MHz
SSPA
1,6 MW
  Deux projets de rénovations :
Jouvence 1
Modulateur du klystron à 433 MHz
Remplacement par un modulateur de Marx à switch solide
Décembre 2020 – mars 2022
Fourni par la société Jema
Jouvence 2 :
Amplificateurs à tube 144 MHz
Remplacement par un amplificateur à état solide
Mai 2020 – décembre 2024
Fourni par la société Ampegon
Tétrode
2 MW
1 post-accélérateur 1,3 GHz
Jouvence 2
Jouvence 1
SSPA
1,6 MW

## Slide 11: La jouvence 1 : modulateur 433 MHz
3

## Slide 12: Cahier des charges du modulateur 433 MHz
  Générateur d’impulsions haute tension qui pilote un klystron
  Conforme aux spécifications du klystron Thales TH2118
  Fourniture des composants suivants :
    Modulateur avec Interface Homme-Machine
    Transformateurs d’impulsion HT et isolement
    Alimentations : pompes ioniques, bobines, filament
Intégration à la place du modulateur et adapté à la cuve à huile
Paramètre | Valeur
Fréquence | 433,33 MHz
Tension crête | 165 kV typ. 180 kV max.
Courant crête | 65 A typ. 75 A max.
Puissance RF crête de sortie | 6 MW
Fréquence de répétition | 5 Hz typ. 10 Hz max.
Cycle utile | 1.25 10-3 max.

## Slide 13: Architecture de type modulateur de Marx
  Réalisé par l’entreprise espagnole JEMA Energy
  Réseau  redresseur  convertisseur DC/DC  modules de Marx  Bouncer  Transformateurs/ Klystron
  Avantages :
    Architecture modulaire  remplacement facilité
    Circuit de freinage  coupure instantanée – dissipation rapide
    Energie distribuée entre les modules  composants basse tension
Réseau triphasé
400 V 50 Hz
Charge des condensateurs en parallèle
Commutation avec switch et décharge des condensateurs en série  Impulsions HT générée
Bouncer  compensation de la chute de tension
Transformateur d’impulsions élève la tension  klystron

## Slide 14: Démontage de l’ancien modulateur
Baies d’alimentation
Banc de condensateurs
1
1
2
2
3
3
Transformateur d’impulsion
4
Numérotation des câbles
4

## Slide 15: Intégration du nouveau modulateur
  Mise en place du nouveau transformateur
  Mise en place du nouveau modulateur

## Slide 16: Essais & retours d’expérience
  Premiers tests – Mars 2022
    Mesure en accord avec les spécifications
    Impulsion HT : et
    Puissance cavité :
    Tension accélératrice :
  Retour d’expérience (> 3 ans)
    Fonctionnement stable, fiable et conforme aux attentes
    Maintien des performances
    Qualité des impulsions maintenues
    Disponibilité très élevée : aucune panne
    Maintenance réduite : aucun remplacement
Paramètre | MESURE
Tension crête | 176 kV typ.
Courant crête | 65 A typ.
Chute de tension | 1 % typ. 2,4 % max.
Durée du plateau | 229 µs typ. 265 µs max.
Temps de montée | 42 µs max.
Temps de descente | 30 µs max.

## Slide 17: La jouvence 2 : amplificateur 144 MHz
4

## Slide 18: Cahier des charges de l’amplificateur 144 MHz
  Amplificateurs à tube > 30 ans : performances en baisse, pannes fréquentes, obsolescence
  Nouvel amplificateur compact et performant
  Remplacement par un amplificateur à état solide à base de transistors (SSPA)
    De nombreux avantages :
      Tolérant aux pannes  disponibilité
      Architecture modulaire  remplacement simple
      Pas de HT sécurité et fiabilité
    Déjà utilisée sur grandes installations
X ~1000
Alimentation DC < 1kV
20 kW
200 W
Alimentation DC < 1kV
2 MW
SSPA BOOSTER SOLEIL
Paramètre | Valeur
Fréquence | 144,444 MHz
Puissance RF crête de sortie | 1,6 MW
Largeur de bande | 1 MHz min.
Durée d’impulsion RF | 500 µs max.
Fréquence de répétition | 5 Hz typ. 10 Hz max.
Puissance moyenne | 4 kW max.

## Slide 19: Amplificateur à état solide
  Réalisé par l’entreprise suisse Ampegon
  80 modules de puissance RF de 22 kW crête  1,6 MW crête typ.
    Répartis dans 8 racks 19’’ avec alimentations DC
    Constitués de 16 cartes amplificatrices
    2 transistors MRFX1K80N en configuration push-pull par carte
  Chaîne de combinaison RF : 10 voies + 2 voies + 4 voies

## Slide 20: Démontage de l’ancien amplificateur
Tétrode 2,5 MW
Pré-amplificateur avec tétrode
1
1
2
2
3
3
Alimentation Haute Tension
4
Réseau de guides d’onde
4

## Slide 21: Intégration du nouvel amplificateur
  Mise en place du nouvel amplificateur
Connexion à la cavité

## Slide 22: Essais & retours d’expérience
  Premiers tests – Décembre 2023
    Mesure en accord avec les spécifications
    Puissance sortie :
    Tension accélératrice :
  Retour d’expérience (> 1 an)
    Opération stable et fiable sur toute la période
    Aucune perte de performance mesurée
    Qualité des impulsions préservée
    Disponibilité élevée, même avec des modules défectueux
    Maintenance simplifiée : remplacement rapide des modules
Paramètre | MESURE
Fréquence | 144,444 MHz
Puissance RF crête de sortie | 1,6 MW typ. 1,8 MW max.
Largeur de bande | > 2 MHz
Durée d’impulsion RF | 480 µs
Temps de montée | < 1 µs
Temps de descente | < 1 µs
Affaissement du pulse | 0,3 %
Reproductibilité | ± 0,01%

## Slide 23: Linéariseur à 1,3 GHz pour la compression d’impulsion
5

## Slide 24: LINCS : Linac INverse Compton Source d’ELSA
  Production d’un faisceau de photons X par interaction Compton Inverse (présentation A. Pires)
  Objectif: améliorer le flux de photons X émis par la source X Compton Inverse
    Nombre de rayons X émis
    : dimensions transverses et longitudinales des faisceaux d’électrons et laser
    minimiser les dimensions
  Voie d’amélioration : Réduire la durée des impulsions avec un compresseur magnétique

## Slide 25: Compresseur magnétique double alpha
  Compresseur magnétique double alpha 270 °
  Le principe est basé sur l’inertie des électrons
e- plus « lourds »
Aimant alpha
e- moins « lourds »
Champ B
Vitesse des électrons ≈ c
Electrons moins énergétiques
( moins lourds)
EN RETARD
Electrons plus énergétiques
( plus lourds)
EN AVANCE
En sortie du compresseur
En entrée du compresseur
Voire même :
Electrons plus lourds effectuent un trajet plus long dans les aimants alpha

## Slide 26: Compression et champ accélérateur
  Le compresseur impose un gradient temps-énergie au sein des paquets
  Energie totale avant le compresseur :
    Electrons à l’avant et à l’arrière du paquet ont la même énergie
    Décalage des paquets d’électrons par rapport à la crête RF
  Compression maximale : rampe en énergie linéaire
  Limitation : champ RF sinusoïdal introduit des non-linéarités

## Slide 27: Linéarisation du champ accélérateur
  Solution proposée1 : Ajouter une cavité RF à une harmonique élevée déphasée en amont du compresseur pour créer une rampe en énergie quasi-linéaire
  Energie totale avant le compresseur :
Annulation du terme quadratique pour supprimer la courbure :
1D.H. Dowell et al., « Magnetic pulse compression using a third harmonic RF linearizer », proceedings of PAC’95, 1995.

## Slide 28: Mise en service de la cavité linéariseur
  Cavité linéariseur à 1,3 GHz
  Chaîne de puissance à 1,3 GHz  signal RF allant du klystron au post-accélérateur avec une partie prélevée vers le linéariseur
  Atténuateur/déphaseur  régler amplitude et phase du signal RF indépendamment

## Slide 29: Mesure de la compression d’impulsion
  Diagnostic : Caméra à Balayage de Fente (CBF)
    Mesure de la durée des paquets d’électrons
    Etalement vertical de la trace  durée du paquet d’électrons
    Résolution : ~quelques ps
    Traitement avec un logiciel interne
  Images obtenues à la CBF pour 
  Résultats avant compresseur 
  Résultats après compresseur
    Sans cavité linéariseur 
    Avec cavité linéariseur 
    Durée divisée par 2 grâce à la linéarisation
Sans cavité linéariseur
Avec cavité linéariseur
Avant compresseur

## Slide 30: Conclusion & perspectives
6

## Slide 31: Conclusion
  ELSA : accélérateur linéaire d’électrons RF en service au CEA DAM depuis 1995
  Rénovation des équipements pour assurer la continuité de fonctionnement
    Jouvence 1 : modulateur du klystron 433 MHz
      Architecture de type modulateur de Marx
    Jouvence 2 : amplificateur 144 MHz
      Amplificateur à état solide
Développement R&D : cavité linéariseur à 1,3 GHz pour la compression d’impulsion
Perspectives
  Mise à niveau du système RF bas niveau (adaptation au nouvel amplificateur)
  Nouveau système d’asservissement en fréquences des cavités
  Jouvence 3 – remplacement du système RF à 1,3 GHz

## Slide 32: Nouveau système RF à 1,3 GHz
6 MW
4 µs
Klystron
6 MW
160 kV
60 A
433 MHz
1,3 GHz
Klystron
20 MW
Synchronisation
144 MHz
Tétrode
2 MW
Laser
Photocathode
Cible (Ta)
72 MHz
1,6 MW
300 µs
4,5 MW
300 µs
223 kV
200 A
Photo-Injecteur 144 MHz
3 cavités 433 MHz
SSPA
1,6 MW
Tétrode
2 MW
1 post-accélérateur 1,3 GHz
SSPA
1,6 MW
Jouvence 3
  Rénovation + nouveau besoin
  Durée : 200 µs
  Energie : 30 MeV
  Courant : 300 mA
  Passage 2 µs à 200 µs :
Nouvel amplificateur à 1,3 GHz
    Augmentation de l’énergie et du courant faisceau :
    Nouvelles cavités à 1,3 GHz
    Limitation cavité actuelle
    Etude préliminaire avec les équipes du CEA Irfu
GO depuis une semaine

## Slide 33: Remerciements à l’équipe d’ELSA: Anne-Sophie CHAUCHAT Julien HOUZET Vincent JACOB Vincent LE FLANCHEC Abel PIRES Rudolf ROSCH

## Slide 34: Merci de votre attention
CEA DAM IDF
91297 Arpajon Cedex
France
martin.collet@cea.fr
+ 33 1 69 26 49 00