## Slide 1: Design de synchrotrons pulsés pour la chaîne d’accélération de haute énergie d’un collisionneur à muons
Lisa Soubirou – CEA IRFU/ DACM / LEDA
Journées Accélérateurs 2025 de la SFP – 7 au 10 octobre 2025

## Slide 2: Collisionneur à muons et chaîne de synchrotrons pulsés
C = 5990 m
C = 10700 m
C = 35000 m
Chaîne de synchrotrons pulsés (RCS): 1 RCS normal et 3 RCS hybrides.
Accélération sur la chaîne en moins de 10 ms !
Défis principaux :
• Durée de vie des muons .
• Beaucoup de R&D + démonstrateurs.
Einj = 63 GeV
Eext = 5 TeV

## Slide 3: Écart entre l’énergie et la rampe des aimants
Accélération très rapide : en moins de 10 ms.
Pour une machine conventionnelle, la variation de B(t) dans les dipôles des arcs est négligeable.
Pour 8 arcs dans le RCS 1, l’erreur sur le champ s’élève à 3% sur le premier arc.
RCS 1 avec 8 arcs. 1er tour.

## Slide 4: Modèle analytique et simulations
Développement d’un modèle analytique pour calculer l’erreur de trajectoire créée dans un dipôle.
Pour un dipôle de longueur L dont la face d’entrée est en s0 :
Implémentation sur un arc : modèle et simulations (Xsuite) en accord !
: rampe du champ magnétique [T/m]
: rigidité magnétique [Tm]
: s tel que B(s*) = B* (référence magnétique) [m]
RCS1 avec 8 arcs. 1er arc.
RCS1 avec 8 arcs. 17 tours.

## Slide 5: Loi d’échelle
Rampe ou vitesse d’accélération.
Scan sur un temps d’accélération plus long : .
Répartition de la RF sur narc sections.
Homogénéisation des optiques en imposant Qx et Qy.
pour

## Slide 6: Impact sur les fonctions optiques
Les quadripôles sont aussi pulsés : erreur de focalisation !
Comparaison de l’optique avec et sans erreur sur les dipôles et quadripôles :
  Dipôles pulsés : erreur sur k0.
  Dipôles + Quadripôles pulsés : erreur sur k0 et k1.
Perturbation sur la dispersion normalisée jusqu’à 0.1 .
Beta-beating à 20% lorsque les quadripôles sont pulsés.
En cours :
  Développement d’un modèle analytique pour prédire la perturbation créée sur les fonctions optiques.
  Études de transport à suivre pour quantifier l’augmentation d’émittance.

## Slide 7: Merci pour votre attention !
Contact : lisa.soubirou@cea.fr
* Artwork from Gaia Fontana @qftoons