## Slide 1: Format des données SPIDER vers FPGA

## Slide 2: Introduction
Nécessité de définir rapidement comment SPIDER envoie les données au FPGA (Microchip PolarFire)
Un lien série à 2.56 Gb/s par voie (configurable à 1.28 Gb/s par slow control)
Encodage necessaire (balance DC des liens, recovery de la phase de l’horloge et alignement correct des bits): 8b10b ou 64b66b -> des IP existent dans les FPGAs pour faire le décodage facilement
Protocole d’envoi des données, pour les reconnaitre facilement dans le FPGA
ICECAL65 utilisera la meme chose (probablement à 1.28 Gb/s)

## Slide 3: SPIDER output
Données -> alignées sur mots de 8 bits:
  BXId sur 10 bits
  N échantillons sur 10 bits
  Adresse de la banque sur 3 bits
  La cellule peak sur 2x5 bits: adresse de la premiere mesure du peak à gauche ou à droite
  2x5 bits de ToT (optionnel)
  8 bits spare (pour CRC, etc…)
N=32: Data = 10b (BXId) + 32x10b (samples) + 3b (adresse) + 3b (alignement) +8b (spare) = 344b -> 43 bytes
N=8: Data = 10b (BXId) + 8x10b (samples) + 10b (peak) + 3b (adresse) + 8b (spare) +1b (alignement) = 112b -> 14 bytes
N=12: Data = 10b (BXId) + 12x10b (samples) + 10b (peak) + 3b (adresse) + 8b (spare) = 152b -> 19 bytes
N | Taille | Bytes
32 | 341 | 43
31 | 341 | 43
30 | 331 | 42
29 | 321 | 41
28 | 311 | 39
27 | 301 | 38
26 | 291 | 37
25 | 281 | 36
24 | 271 | 34
23 | 261 | 33
22 | 251 | 32
21 | 241 | 31
20 | 231 | 29
19 | 221 | 28
18 | 211 | 27
17 | 201 | 26
16 | 191 | 24
15 | 181 | 23
14 | 171 | 22
13 | 161 | 21
12 | 151 | 19
11 | 141 | 18
10 | 131 | 17
9 | 121 | 16
8 | 111 | 14
7 | 101 | 13
6 | 91 | 12
5 | 81 | 11
4 | 71 | 9
3 | 61 | 8
2 | 51 | 7
1 | 41 | 6

## Slide 4: Protocole: proposition
SOF (1 byte)
DATA (>1 byte)
EOF (1 byte)
CRC (1 byte)
Start of frame (SOF): one K28.1 byte.
Data payload: > 1 byte
End of frame (EOF): one K28.1 byte
CRC: error code (1 byte)

## Slide 5: Occupancy maximum
Rappel: pour l’instant l’occupancy maximale est autour de 30% pour quelques cellules. Pour la majorité, en dessous de 10%. C’est en cours d’optimization (granularité plus grande, en enlevant le ‘double readout’) qui pourrait descendre l’occupancy maximum à 10%
N | Taille Frame | Avec 8b10b | Occupancy max (%)
32 | 46 | 58 | 14
31 | 46 | 58 | 14
30 | 45 | 57 | 15
29 | 44 | 55 | 15
28 | 42 | 53 | 16
27 | 41 | 52 | 16
26 | 40 | 50 | 16
25 | 39 | 49 | 17
24 | 37 | 47 | 18
23 | 36 | 45 | 18
22 | 35 | 44 | 19
21 | 34 | 43 | 19
20 | 32 | 40 | 20
19 | 31 | 39 | 21
18 | 30 | 38 | 22
17 | 29 | 37 | 22
16 | 27 | 34 | 24
15 | 26 | 33 | 25
14 | 25 | 32 | 25
13 | 24 | 30 | 27
12 | 22 | 28 | 29
11 | 21 | 27 | 30
10 | 20 | 25 | 32
9 | 19 | 24 | 34
8 | 17 | 22 | 37
7 | 16 | 20 | 40
6 | 15 | 19 | 43
5 | 14 | 18 | 45
4 | 12 | 15 | 54
3 | 11 | 14 | 58
2 | 10 | 13 | 62
1 | 9 | 12 | 67

## Slide 6: Contraintes au niveau du FPGA
Une IP existe pour l’encodage 8b10b
Decodage du protocole a implementer dans le code du FPGA