## Slide 1: ICONE prêt à construire
Nicolas Pichoff
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
https://www.icone-neutron.fr/

## Slide 2: Neutrons ?
2
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
https://lens-initiative.org/wp-content/uploads/2022/08/LENS-Report-fin_doublepages.pdf
Diffusion inélastique
Diffusion élastique
Spin
Peu d’interaction
Interaction nucléaire
Peu d’interaction
Peu d’interaction
Interaction nucléaire
Interaction nucléaire
Diffusion inélastique
Diffusion élastique
Peu d’interaction
Spin
Interaction nucléaire

## Slide 3: ICONE ?
3
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Proposer ~300 expériences de neutronique/an
 12 instruments : Suivant le besoin scientifique
 2 source de neutrons : Haut Flux (HF) : ~2 ms@20Hz (4% DC)
 1 accélérateur de protons: 25 MeV, 80 mA @ 8% of Duty Cycle (DC)
Haute Résolution (HR) : ~400 µs@50Hz (2% DC)
Etude de la matière (inerte ou vivante)
Former des ingénieurs/chercheurs en matériaux

## Slide 4: Organisation du Projet
4
Steering Committee (CEA, CNRS)
SO
A. Desmedt (CNRS)
PMO
T. Vassiliadès (CNRS)
WP3: TMR Sets
F. Ott (CEA)
Neutron production
Scientific Advisory Board
Neutron use
WP4: LINAC
D. Uriot (CEA)
Proton production
WP1: PROJET MANAGEMENT
WP2: INSTRUMENTS
X. Fabrèges (CNRS)
PL
N. Pichoff (CEA)
Resource Committee
Control Committee (CEA, CNRS, MESR)
WP5: INFRASTRUCTURE
A. Ferland (CEA)
Infrastructure hosting
Academic, Industrial and society goals
Project leading (Budget, Schedule, risks…)
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 5: Vue d’ensemble
5
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 1
Zone 2
XDTL-7m (25 MeV)
XDTL-5.5m (12 MeV)
RFQ-4.6m (3.6 MeV)
MEBT-2.2m (3.6 MeV)
SRC+LEBT-3.5m (0.75 MeV)
LINAC-31m (40 MeV)
Zone 3
Zone 4
Zone 4
315 cm
XDTL-8m (40 MeV)
350 cm
350 cm
Zone bureaux
4321,5 m2
Reception
55 m2
1:500
1 cm = 5 m
1 m2
Zone 1
40 m
Zone 7
Zone 2
41 m
Zone 3
44 m
Zone 4
445m
Zone 5
36 m
Zone 6
31 m
Zone 9
1 m2
Zone 1
30 m
Zone 7
Zone 2
31 m
Zone 3
33 m
Zone 4
29 m
Zone 5
24 m
Zone 6
21 m
Zone 9
Zone 2
Zone 1
Zone 3
Zone 4
1 m2
Zone 5
Zone 5
Zone 5
Zone 5
Zone 2
Zone 1
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 5
Zone 5
Zone 5
Zone technique
2221 m2
77 m
65 m
- Accelerateur p+, 80 mA, 25 MeV @ 8%DC
- 6 instruments HR (<44 m)
- Cible 1 : 0,4 ms@50 Hz (2% DC)
- Cible 2 : 2,0 ms@20 Hz (4% DC)
- Brillance neutrons:
~ 5 1011 /s/cm2/sr/Å @ 1 Å et 2.5 Å
~ 1011 /s/cm2/sr/Å @ 5 Å
- 6 instruments HF (<33 m)
- Bâtiments personnel :
- Zone technique (~1000 m2)
- Zone bureau (~1500 m2)
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 6: Position
6
Centre CEA Saclay
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 7: Vue d’artiste
7
Courtesy : X. Fabrèges
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Metro Ligne 18
CEA Saint-Aubin
LLB
ORPHEE

## Slide 8: Cas scientifique (WP1)
8
 Spécification des performances espérées et des instruments
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 9: Plan de construction (WP1)
9
RBS - Requirements
WBS - Work
PBS - Product
Du besoin au produit…
…
au plan
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 10: Instruments (WP2) – maturités diverses
10
Design des guide
Calcul de transmission
Fentes
Choppers
Irradiation
Détecteur
Environnement
Détecteur neutron
Radioprotection
Simulation d’expériences
(traitement inclus)
TMR Set
Transport
Echantillon
Détection
Traitement
Neutrons
Signal
Préparation
Neutrons
Utiles
Neutrons
Efficaces
Zone expérimentale
Protections radiologiques
Maintenance
information
Science
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 11: Cible-Modérateur-Réflecteur (WP3)
11
Le réflecteur (non représenté) est en Be
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 12: Cible-Modérateur-Réflecteur (WP3)
12
Prototype de support cible:
Tests mécaniques
Performances: Brillance crête(cold)
entre ILL et PSI
Radio-protection: monolithe + casemate
Débit de dose : 1012 µSv/h  <0,5 µSv/h
< 0,5 µSv/h
Protons
Neutrons and gammas
105
2 103
25
8
Dose rate [µSv/h]
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 13: WP4-Linac

## Slide 14: Linac (WP4)
14
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Eléments magnétiques, Alimentations
Tache1: Source + LBE
Produire 80 mA proton
Structure temporel
WP4: MANAGEMENT
Activités transverses
D. Uriot CEA/Irfu
ICONE :
Ingénierie système
Commande contrôle
Système Vide
Refroidissement
Systèmes RF
Diagnostics
Tache2: RFQ
Accélérer à qq MeV
Tache3: MEBT
Mise en forme
Qualification RFQ
Tache4: X-DTL
Accélérer à qq 10 MeV
Tache5: LHE
Distribution aux cibles
Taches principales
Organisation phase ADP
En phase construction certaines activités transverses seront des taches ou intégrées à l’équipe management.
Le management devra évidement s’étoffer
Dynamique faisceau
Mécanique, 3D
J. Dumas
O. Delferriere
E. Giner-Demange
P. Hamel
G. Ferrand
J. Dumas
D. Chirpaz-Cerbat
D. Chirpaz-Cerbat
B. Bolzon
T. Hamelin
O. Tuske
A. Gaget
Seraphin Vetter

## Slide 15: Linac (WP4)
15
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Source ECR
p+; 75 keV; 80 mA
10% DC
LEBT
Adaptation
Diagnostic
Pulsation
RFQ
Mise en paquets
 3,6 MeV
MEBT
Adaptation
Diagnostic
Nettoyage
X-DTL
DTL ou IH-DTL
 25 MeV
HEBT
Diagnostic
Conduite
Mise en forme

## Slide 16: Source + LEBT (qq eV  75 keV)
16
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
ALISE3
SILHI3
Solénoïdes
Diagnostics

## Slide 17: RFQ (75 keV  3,6 MeV)
17
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
ESS RFQ (3,6 MeV)
ICONE intégration
Faisceau ICONE en sortie

## Slide 18: MEBT (3,6 MeV)
18
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
EM Qpole
Cavité IH
Diagnostics
Faisceau

## Slide 19: X-DTL (3,6 MeV  25 MeV) (INFN + Irfu)
19
Proto Qpole : fabriqué,
Tests magétiques en 2026 à SOLEIL
Proto cavité IHDTL : fabriquée
Qualifiée f0, Q0, étanchéité eau et vide
Tests puissance en 2026 à l’Irfu
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
DTL ESS : Solution proposée par INFN

## Slide 20: HEBT (25 MeV) (LPSC + Irfu)
20
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
EM Qpole
EM Octupole

## Slide 21: Systèmes LINAC
21
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Mobile base
(on) casters/wheels)
UTcA
Lifting rings
Terminal
PLC
Mécanique
Refroidissement
Vide
Control-commande
Diagnostics

## Slide 22: Infrastructure (WP5) - Spécifications
22
1
2
3
4
5
6
7
RF hall
8
9
Technical area
Office area
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 23: Planning
23
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE

## Slide 24: Conclusion
24
La plupart des composants sont définis.
Nous sommes prêts à démarrer la construction des composants sur le chemin critique:
- RFQ.
- Infrastructure.
Nous devons encore finir quelques optimisations et ingénieries d’éléments non critiques.
La situation budgétaire n’est pas encore stabilisée.
16/12/2025 – JA-SCIPAC– ICONE
Le linac est l’élément le plus avancé.