## Slide 1: Pallas Collimateur
Collimateur

## Slide 2: Pallas Collimateur
Un collimateur ?
  Système qui sélectionne 1 partie de faisceau
Concept : Simplicité
  1 ensemble = 1 fonction
  Moteur indépendant du système de translation
    Démontage rapide
    Facilité de maintenance
  Mors démontables
    Ouvertures variées, matériaux, …
Les mors en Inox
  H = 0,2 mm/ 60 mm => 2 kg
  V = 0,4 mm /120 mm => 4 kg
« 1ère esquisse »

## Slide 3: Pallas Collimateur
Système de déplacement
  Mors
  Traversée sous vide = Soufflet
    Etanchéité
    Liberté de mouvement
    Externalisation de la transmission
  Guidage
    Réglages multiples
      ± 3 mm et ± 3°
  Motorisation
    Moteur pas à pas + switchs de fin course
    Butée « Hard »
Dispositif complet
Guidage
Vide
PA

## Slide 4: Pallas Collimateur
Chambre UHV
  Fabrication Conventionnelle
    Brut : 80 kg => Fini : 20 kg
    Stabilisation nécessaire
  Vers une Fabrication Additive
  Usinage et soudure des extensions à l’atelier
Corps de chambre
Chambre après soudure

## Slide 5: Pallas Collimateur
Système de réglage
  Avec laser alignement
    2 trous coaxiaux Ø2mm
  Alignement des fentes / Axe chambre
    Positionnement et Orientation
Dispositif complet
Mors – Fente V

## Slide 6: Pallas Collimateur
Système de réglage
  Avec laser tracker
  Alignement chambre / Axe faisceau
    Positionnement et Orientation
Support réglable
Collimateur sur support

## Slide 7: Pallas Collimateur
Merci de votre attention
Merci à tous les mécaniciens de l’atelier du bât. 200
R. Dorkel, F. Gauthier, E. Guérard,, G. Mercadier, E. Herry, M. Baltazar, N Payet, O. Vitez