## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 04-2026
Conditionnement et faisceau avec le canon
R. Roux
29 Mai 2026

## Slide 2: Conditionnement
Mesure radiations
ici
CF à 1,5 m de
la photocathode

## Slide 3: conditionnement
1er conditionnement, le 9/12/2025, on a atteint 250 kV, 0.233 µSv/h
10/12/2025: 260 kV; 2.3 µSV/h
11/12/2025: 295 kV; 1.8 mSv/h au pic, décru vers 30 µSv
26/01/2026: 260 kV; 300 µSv au pic mais 2 arrêts brutaux à 116 kV
Cathode purement métallique

## Slide 4: conditionnement
13/02/2026: 280 kV; 4 mSv au pic, décru vers 1 mSv. Record à 330 kV, > 2 mSv; coupure et remontée brutale à 300 kV
Cathode purement métallique

## Slide 5: conditionnement
13/03/2026, après visite Créatec: 350 kV, vide canon 2,510-11 mbar, 2 mSv au pic, décru vers 0,115 mSv. On descend à 320 kV, 0 µSv pendant 1 h. 340 kV, 1 pic court > 2 mSv puis décroit vers 0 et rien pendant 1h. 350 kV, des pics courts > 2 mSv. Encore une coupure et remontée brutale à 350 kV.
27/03/2026: coupures HT sur balise SPR même à 300 kV; pics longs de radiations à 300 kV, 0.4 mSv pendant 30 mn
3/04/2026: conditionnement jusqu’à 320 kV, radiations continues ≈ 0,4 mSv/h

## Slide 6: 1er faisceau
1er faisceau le 11/05/2026 avec une photocathode insérée le 7/05, dernière mesure de QE avant transfert = 5.2 %
Conditionnement: jusqu’à 230 kV en une demi-heure et stop par précaution pour faisceau, rad. = 13 µSv/h
15h20 insertion de l’écran YAG, pas de courant d’obscurité, on arrête, on met la résistance de 5 kW
16h31 HT à 200 kV
16h33 écran inséré, solénoide 1 à 44 A, on voit le faisceau!!!! Puis plus rien, un petit malin a joué avec le shutter et a fait
tomber le PSS…
On envoie le laser à 10 Hz, 5 % d’AOM (=5 % de Plaser max)
Reprise à 17h13 et acquisition d’images, analyse diapo suivante
Impossible de mesurer un courant sur la CF

## Slide 7: 1er faisceau suite
sx = 1.6 mm
sy = 1.8 mm
sx = 1.48 mm
sy = 1.7 mm
sx = 1.52 mm
sy = 1.6 mm
Seule image
Où on a 46 A
Dans le nom de fichier
Simulation pour 10 pC, laser gauss 1.5 mm
=> sx = 1.66 mm
e = 0.8 mmmrad

## Slide 8: 12/05/2026
Mesures avec la coupe de Faraday (CF)
Après avoir compris que ICF (réel) = 10xICF(cc) et I alimHT (réel) = 5x I alimHT (cc) !!!
AOM (%) | I CF (mA)
5 | 0.5
8 | 1
10 | 1.6
15 | 2.5
Signal très bruité, pourquoi?
Stabilité laser = 0.1 %

## Slide 9: 12/05/2026
QE = 6 %
au lieu de 5.2 %

## Slide 10: 12/05/2026
Chart: BEAM 200 keV 12 05 2026 PM
Laser 5% / QE 4,91%
Laser 8% / QE 4,91%
Laser 10% / QE 5,78%
Laser 15% / QE 5,19%
B. Mercier
Fort dégazage due à la désorption
stimulée par les électrons (ESD)

## Slide 11: 12/05/2026
B. Mercier
Mesure du courant faisceau sur l’alimentation de la cathode du canon
Calcul du QE
Mesure de la puissance laser en fonction des mesures effectuées par Anahi du 20/05/2026 et avec un facteur de transmission de 0,65
Chart: Puissance de sortie laser vs % atténuation laser
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5
Puissance W (sortie laser) | 0.896 | 0.786 | 0.681 | 0.593 | 0.509 | 0.422 | 0.34 | 0.252 | 0.165 | 0.116 | 0.089 | 0.068 | 0.05 | 0.025
% réel | 100 | 87.7232 | 76.0045 | 66.183 | 56.808 | 47.0982 | 37.9464 | 28.125 | 18.4152 | 12.9464 | 9.933 | 7.5893 | 5.5804 | 2.7902
Mesure d’Anahi
Chart: Evolution approximative du QE en %
| 46154 | 46154 | 46154 | 46154 | 46163 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170 | 46170
QE | 4.9125 | 5.7794 | 4.9125 | 5.1877 | 4.0552 | 2.7127 | 2.8406 | 2.9626 | 2.8402 | 3.1026
Evolution du QE à regarder en fonction de la charge extraite
BM 28/05/2026

## Slide 12: 21&22/05/2026
Mesures avec les BPM, alignement parfait pour CorVert = 0.04 A.
conditionnement

## Slide 13: 26/05/2026
Conditionnement, tentative pour voir le courant d’obscurité
Rien sur le YAG
Rien sur la CF
Aucun changement du niveau de radiations
vanne canon ouverte ou fermée
Pas de faisceau obscur
qui sort du canon?
Vanne fermée
Vanne ouverte
Radiations = émission de champ
qui reste dans le canon?

## Slide 14: 28/05/2026
Mesures du courant en fonction de la puissance laser => QE
QE = 4.3 %
AOM à 30 % pendant 1h10
le courant passe de 2.66 mA à 2.34 mA
en 1h10
Fit exponentiel => t = 47 mn
Analyse de Maud: 500 mn

## Slide 15: conclusion
1er résultats très encourageants: conditionnement HT facile et obtention de 2.7 mA à 30 % de
la puissance laser max, quasi assuré d’avoir les 5 mA pour le commissioning de l’injecteur
Mystère sur le courant d’obscurité/niveau de radiations produit par le canon
Dégradation du QE: lié à la qualité du vide? Au courant produit? À la puissance laser?
Perspectives
Améliorer la fiabilité de la mesure de la CF
Refaire un vrai scan du solénoide sur l’écran YAG mais mesure du courant indispensable
Changer la position du laser sur la photocathode => QE
Influence des électrodes de polarisation canon et CF
Continuer le conditionnement de la CF et poursuite de l’augmentation du courant de faisceau
Changer de photocathode

## Slide 16: conclusion
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/13323/overview
Workshop photocathodes à IJCLab