## Slide 1: Grande Salle Blanche de l’Irfu à Saclay
O. Napoly, CEA-Saclay, Irfu/SACM

## Slide 2
Première famille de cavités supraconductrices à v=0.07c du LINAC de SPIRAL2
  1 seule cavité par cryomodule (fréquence: 88MHz)
    ~ 1.20 m entre chaque centre de cavité
      1 boîte diagnostic + quadripôles entre chaque cryomodule
Les 12 cryomodules A de SPIRAL 2
1er étage :
Source SILHI
100mA/95keV/CW
  Mission de l’IRFU:
    Livraison des 12 cryomodules et d’une cavité de rechange
      (étude, réalisation, assemblage, et tests)
    Assistance à l’intégration sur site

## Slide 3: 12 Cryomodules, /4, β=0.07
Low energy SC Linac
Cryomodule RF Tests

## Slide 4: Cryomodules XFEL
Mission de l’Irfu: intégration sur site de Saclay de l’ensemble des 3+80(100) cryomodules de l’accélérateur XFEL dont la mise en service est prévue fin 2014 et les premiers faisceaux pour utilisateurs en 2015.
La contribution du CEA porte sur les Lots de Travail suivants:
l’assemblage en salle blanche des 83 trains de cavités (comprenant 8 cavités, un quadripôle supraconducteur, un moniteur de position et deux vannes tiroirs) (WP9)
l’assemblage des 83 cryomodules à partir de la sortie des trains des cavités de la salle blanche jusqu’au chargement des modules sur le camion de transport sur le site de DESY (WP3)
l’approvisionnement des blindages magnétiques, des manteaux de superisolation, de la visserie compatible salle blanche.
L’intégration des cryomodules par un opérateur industriel sur le site de Saclay couvrira les périodes suivantes :
- 3 modules de pré-séries : février 2012 à septembre 2012 (30 semaines),
80 modules de séries : octobre 2012 à novembre 2014 (97 semaines).
Présentation générale

## Slide 5: Plateforme Acélérateurs Irfu
XFel Village
3
2
4
6
5
Bldg 124 North
25x15 m²
Bldg 126 North
40x11 m²
7
Bldg 126 South 30x17 m²
8
1
CourtYard
6b
©GoogleMap
Clean rooms
Assembly halls
Offices
Warehouse

## Slide 6: Assembly Hall : Workstations
AL-WS1+2
CO-WS1
CO-WS2
RO-WS1+2
CA-WS1
SH-WS1+2
Ware
house

## Slide 7: Clean Room Layout
ISO 7
(class 10 000)
28 m2
5.92 m x 4.72 m
ISO 5
(class 100)
38 m2
7.72 m x 4.72 m
ISO4 (Class 10)
112 m²
7.8 m x (6.6+7.8) m
15.6 m

## Slide 8: Clean Room : Work Stations
ISO4-CC-WS1
Coupler cold part assembly
(8 cavities / week)
ISO4-SA-WS1
Cavity string assembly
(1 string / week)
Cavity washer
Unpacking / packing and cleaning pieces
Cavity storage
ISO4-SA-WS2
2nd week string assembly

## Slide 9: Clean Room constructed (Sept’09)

## Slide 10: Washer-Dryer for XFEL
Objective: avoid particle contamination of clean room from external envelopes
All cavities with He tank, coupler cold parts and quadrupole-BPM units will be cleaned and dried before entering ISO4 area

## Slide 11: Clean Room : Railing System
2 double rail systems, adapted from Fermilab clean room solution:
total length ~45 m, 39 anchors every 1.2m , alignment < 67 µrd
Objectives: ensure a good alignment of the cavities before connecting bellows
ensure a good stability of cavity string during roll-out

## Slide 12: Rinçage HP Cavité SPIRAL2

## Slide 13: Montage Cryomodule SPIRAL2

## Slide 14: Coactivité SPIRAL2-XFEL (2011)

## Slide 15: XFEL Module Dimensions
Module dimensions:
Red Girder : L = 10419 (+ 5877, - 4542) mm
Cold Mass : L = 12150 (+6374, -5776) mm
Cavity string : L = 11692 + 400 (+6132 + 200, -5560 + 200) mm
 place-holder set by the cold mass (with flanges)

## Slide 16: Cryomodule PXFEL2
Roulage du train de cavités PXFEL2 en ISO5-ISO7

## Slide 17: Cryomodule PXFEL2
Roulage du train de cavités PXFEL2 en ISO4

## Slide 18
Cryomodule PXFEL2
Ancrage du train de cavités PXFEL2
en sortie de Salle Blanche

## Slide 19: Cryomodule PXFEL3
Entrée de cavités en ISO4
par la cabine de lavage-séchage
Montage du coupleur RF
(partie froide) et test de fuite

## Slide 20: Cryomodule PXFEL3
Les huit cavités PXFEL3 avec coupleur

## Slide 21: Prochaines Etapes
Fabrication des outillages XFEL pour la salle blanche: alignement cavités, table 6D de montage coupleurs, chariot de transport du quadîpôle, …
Fabrication de installation d’un nouveau banc de rinçage HP encastrable.
Fin du montage des cryomodules SPIRAL2 : mi-2012
Montage des 3 modules de pré-séries XFEL: ~février-septembre 2012
Montage des 30 modules de séries XFEL: ~octobre 2012 – septembre 2014