## Slide 1: Dispositif pour la photoémission à la photocathode PHIL. Soskov V.
Photocathode en Cu, Mg,Cs2Tu -> photons UV
Laser + convertisseur de fréquence
Ligne de transport
Dispositif pour imager et contrôler la position du faisceau laser sur la photocathode.

## Slide 2: Laser photocathode de PHIL
HQ spécification: λ=262nm (Nd:YLF=1047nm/4) , E=80µJ, τ=9ps (FWHM), (spécifié pour λ=523nm )

## Slide 3
Ligne de transport du laser
laser
Upper view
80 µJ/pulse
50 µJ/pulse
cathode
Fausse cathode
1.5 m
Longueur de transport ~ 17 m
Accelerator room
laser room
= 266 nm
F = 5 Hz
RF canon
2 m
Camera à balayage de fente
Transport de l’UV ! 266 nm

## Slide 4: Table optique près du canon

## Slide 5: Durée des impulsions UV
τ= 8,8ps(FWHM)

## Slide 6: Dynamique tir à tir du faisceau UV sur la cathode

## Slide 7: Stabilité de pointé à moyen terme
Stabilité [RMS]de 91µm en horizontal
63µm en vertical
Image sur la fausse cathode
mm
mm

## Slide 8: Variations d’énergie du laser sur 5 ans
Chart: date
 | 0.39583 | 0.40625 | 0.40625 | 0.41667 | 0.41667 | 0.55556 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.39583 | 0.39583 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667

## Slide 9: Propositions d’améliorations
Sur l’installation actuelle:
1. Changer les montures optiques (dans la salle laser) par des montures
plus stables
2. Installer une camera CCD-UV pour le contrôle permanent de la distribution, de la position du faisceau laser et de l’énergie des impulsions laser sur la cathode.
3. Remplacer la caméra CCD (fonctionnant sous Windows 3) associée à la caméra à balayage de fente par une camera CCD prise en charge sous un OS récent.
4. Mise en forme de la distribution spatiale d’énergie du faisceau sur la cathode pour passer à du « super-gaussien » ou du « top-hat » mais perte d’énergie
Amélioration fondamentale :
Changer le laser actuel pour un laser Ti:Sa (coût 400 k€) pour permettre :
1. Un changement de durée des impulsions laser : 100fs – 10ps
2. Une mise en forme spatiale et aussi temporelle du faisceau (« super-gaussien » ou « top-hat ») sur la cathode.