## Slide 1: Journée PHIL 30 janvier 2013
Introduction
H. Monard

## Slide 2: Contexte général accélérateurs
Accélérateur électrons
Source
Thermoionique
Emission de champ
Photoémission
PHIL
ELYSE
ELSA
CTF3 (CERN)
PITZ (Berlin)
Recherche
Industrie

## Slide 3: D’où vient-on ?
des sources d’électrons au LAL
Construction de canons RF
(très peu de constructeurs au monde)
ELYSE : cinétique réactions chimiques
Alpha-x : Stratchlyde University
CARE : (FP6) canon PHIN qui a bien rempli son rôle
PHIL

## Slide 4
Contexte du DEPACC
Futurs accélérateurs = sources d’électrons brillantes = R&D photo-injecteurs
Ouverture à la communauté scientifique : accueil de chercheurs pour expériences utilisant faisceau électrons de faible énergie
Machine locale : Installation de test pour d’autres accélérateurs (THOMX : canon, diagnostics,…)
Formation

## Slide 5
Principe Photo-injection
F = q Ef
Strucutures temporelles
électrons – laser
sont identiques
durée courte : ps voire fs
Accélération particule chargée
Production électrons avec la
photoemission
(cathode dans la cavité)
Ef
RF (onde EM)
Onde Stationnaire TM010
Laser
electrons
Cavité cylindrique
Ef ~ 80 MV/m  E ~ 4 MeV sur 10 cm (@3 GHz)
Efforts sur Photocathode & Laser

## Slide 6
Source OEM Puissance
Pilote
75 MHz
3 GHz
LASER
5 Hz
Cavité = Canon RF
Cathode
laser
électrons
Champ électrique E = Eo cos(kz) sin(wt+f))
Principe Photo-injecteur

## Slide 7
Canon PHIN
changement cathode possible
Canon 2.5 cellules
F = 2998.5 MHz
Aujourd’hui Sur PHIL
couplage RF latéral
Usiné au LAL

## Slide 8
25 m
4 m
5,1 m
7,2 m
13.5 m
5 m
9.0 m
10 m
Salle laser
Salle de contrôle
Salle bleue
Amphi LAL
IMPLANTATION de PHIL auLAL
faisceau
climatisée
Non climatisée
Non climatisée
galerie
Source puissance RF
Laser

## Slide 9: Impact de PHIL au LAL
PHIL
IRSD
Infrastructure
Sécurité
SDTM
Simulations
dessins
Prototype
Montage
Fabrication
Suivi
ASN relations
Radioprotection
Fluides,
Travaux,
…
Entreprises extérieures
Service informatique
Pilotage,
Ctrl-cmd
Installation
DEPACC
Management
Etudes&
Simulations
Installation
Operations
Maintenance
Procédures
Conseils
Mise en oeuvre
Hors LAL
Administration
Missions
Achats
Commandes

## Slide 10
PHIL fait des progrès grâce à vous
Merci à tous !

## Slide 11
Enjeux R&D photoinjecteur
Paramètres | Laser | photocathodes | Canon RF
Energie (9 MeV) Dispersion (< 1%) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | 2.5 à 4.5 cellules ou Booster
Fort courant (> 1 kA) | Courte durée ( 100 fs) | EQ élevé (>10%) | Fort gradient (> 100 MV/m)
Faible émittance (< 5 µm.rad) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | Fort gradient (> 100 MV/m)
Fort gradient (> 100 MV/m) |  | Contact électrique | État de surface, géométrie
Taux de répétition (> 10 Hz) | Synchro | Durée de vie | Refroidissement
Courte durée ( < 1 ps) | 100 fs | Temps réponse ? | Fort gradient (> 100 MV/m)

## Slide 12
Actions R&D à PHIL
Paramètres | Laser | photocathodes | Canon RF
Energie (9 MeV) Dispersion (< 1%) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | 2.5 à 4.5 cellules ou Booster
Fort courant (> 1 kA) | Courte durée ( 100 fs) | EQ élevé (>10%) | Fort gradient (> 100 MV/m)
Faible émittance (< 5 µm.rad) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | Fort gradient (> 100 MV/m)
Fort gradient (> 100 MV/m) |  | Contact électrique | État de surface, géométrie
Taux de répétition (> 10 Hz) | Synchro | Durée de vie | Refroidissement
Courte durée ( < 1 ps) | 100 fs | Temps réponse ? | Fort gradient (> 100 MV/m)
avec CTF3
géométrie

## Slide 13
Actions R&D à PHIL
Paramètres | Laser | photocathodes | Canon RF
Energie (9 MeV) Dispersion (< 1%) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | 2.5 à 4.5 cellules ou Booster
Fort courant (> 1 kA) | Courte durée ( 100 fs) | EQ élevé (>10%) | Fort gradient (> 100 MV/m)
Faible émittance (< 5 µm.rad) | Distribution énergie (x,y) | Homogénéïté EQ(x,y) | Fort gradient
Fort gradient (> 100 MV/m) |  | Contact électrique | État de surface, géométrie
Taux de répétition (> 10 Hz) | Synchro | Durée de vie | Refroidissement
Courte durée ( < 1 ps) | 100 fs | Temps réponse ? | Fort gradient
Autre laser+diag
optique mise en forme
?
?

## Slide 14: Bref historique de PHIL
- Test 1er klystron (24133) : HS
- Réglages régulation température canon
- Test 2e klystron (24137) : Htmax 15 kV –
Pik = 13 MW
- Incendie modulateur
- Conditionnement canon alphax
- Montage YAG1
- Premier faisceau 4/11/09
- Panne PA
- Q = 100 pC, déviation due a pompe ionique, - - HT = 12.5 kV
- Ez Canon alphax = 90 MV/m
- Installation écran YAG2,3 , 4 + ict2
- Panne laser
- Installation fente
- Arrêt long pour modifications modulateur
- Déménagement salle de contrôle
- Faisceau HT=13 kV, bruit RF
- Changement coupleur Pic/Prc
- Changement cathode,
- Installation ict1
- Claquages HT > 13 kV : circulateur !
- Test TCR PHIL
- Test cathode Mg
- Envoi circulateur pour réparation
- Montage fenêtre sortie en aluminium 18 µm
- Montage canon PHIN, et réalignement
- Electronique VC pour ict2
- Manip FLUO : 1er spectre !
2009
2010
2011
2012

## Slide 15: Bref historique PHIL
2009
2010
2011
2012
Canon Alphax
2013
Canon PHIN
Ez max = 92 MV/m
E ~ 5 MeV
1er faisceau
Ez max ~ 45 MV/m
E ~ 3 MeV Circulateur !
YAG2,3,4
Test Mg
Manip FLUO
Graphe jours de faisceau
Canon ThomX
?
YAG1
ASN
2008

## Slide 16
PHIL aujourd’hui
laser
Canon RF
arrêtoir
solénoïdes
YAG3
Entrée RF
YAG 1
1 m
ICT2
YAG4
YAG2
ICT1
fente
BPM
Cathode virtuelle
Fenêtre sortie
Manip FLUO

## Slide 17
PHIL aujourd’hui
laser
Canon RF
arrêtoir
solénoïdes
YAG3
Entrée RF
YAG 1
1 m
ICT2
YAG4
YAG2
ICT1
fente
BPM
Cathode virtuelle
Paramètres du faisceau
10 pC < Q < 300 pC (Cu) avec Mg Q ~ 1.4 nC
1.5 MeV < E < 3 MeV dE/E = 0.2% for 100pC@3 MeV
Durée impulsions ? (7 ps FWHM) Emittance ~ 4 à 20 mm.mrad
F = 5 Hz Imoy ~ nA
Fenêtre sortie
Manip FLUO

## Slide 18
Fenêtre sortie faisceau PHIL
fenêtre : Al 18 µm Ø16 mm
sphère Fluorescence
YAG2
YAG3
Lanex
Écran Lanex
Faisceau sur écran YAG et Lanex (dans l’air)
Distance = 5 cm

## Slide 19: Exemples images faisceau
YAG2
YAG3
YAG4
Lanex
(ext)
Conditions propagation différentes

## Slide 20
Evolutions de PHIL
  Ligne directe+ 2 m (utilisateurs)
  Plus d’utilisateurs
  Installation mesure durée (Cerenkov - 15 m transport)
  Installation mesure emittance fentes (H&V)
  Bras de Transfert de cathodes : (Mg, Cs2Te, …)
  Réduction jitter phase Laser
  Limitation bruit RF (CEM), masses
  Augmentation énergie à 9 MeV
    Réparation circulateur 5 MeV

## Slide 21
Cathode transfert
Mesure durée
(Cerenkov)
Emittance
(fentes H&V + écran)
Utilisateur
PHIL demain
YAG3
YAG 1
YAG2
YAG4

## Slide 22: Utilisateurs
Fluorescence air (LAL D. Monnier) – en cours
Test capteur diamant (LAL P. Bambade)
Source X (UPMC P Jonnard) – mars/avril
Irradiation composant électronique (Univ Cherbourg )
Calibration Micromégas (LAL S Barsuk - ANR)
- faible nombre d’électrons
Test cathodes nanotubes carbone ? (TRT-Thales
P Legagneux)
…

## Slide 23: Difficultés
Budget
Financement : fonctionnement + fin équipement diagnostics+ développement (9MeV)
Personnel :
Départs : F Blot, J Brossard, S Letourneur, CDD Modulateur
recrutements : V Soskov, JL Babigeon, N Elkamchi,
Opérateur PHIL ? Pour l’instant pilotage assuré par ingénieur/techniciens du DEPACC
Aide développement ctrl-cmd PHIL
Matériel
Matériel récupération (remplacement progressif)
climatisation de PHIL !!
Laser : fiabilité, stabilité (en progrès)
Fournisseurs non fiables

## Slide 24: Succès
Conditionnement rapide canon alphax et PHIN
92 MV/m
Diminution bruit RF
Modulateur, accélérateur plus fiable
Plus de diagnostics : ICT, YAG
Mesures : charge, énergie, dispersion énergie, diamètre, émittance
Laser plus stable
Test cathode Mg Q > 1 nC
Accueil stagiaires
1er article
Plus utilisateurs

## Slide 25
Exposés
SF6
Pik
Prk
Pic
Prc
MODULATEUR
KLYSTRON
CIRCULATEUR
COUPLEUR 6 dB
CANON RF
Pré-ampli
pompe
pompe
Canon RF : R Roux
RF : P Lepercq
modulateur :
JL Babigeon+
S Benmansour
Vide : C Prevost
Phase : N Elkamchi
Pilote
75 MHz
LASER

## Slide 26: Exposés
Laser : V Soskov
charge : P Lepercq +V Chaumat
Comparaison canons :
R Roux + C Bruni + T Vinatier
Mécanique: A Gonnin
Diagnostics faisceau : ISAAPA
J Brossard + E Mandag
Utilisateurs
D Monnier : FLUO
P Jonnard : PARAMETRIX
S Barsuk : Micromégas

## Slide 27
Planning journée