## Slide 1
CEA – DAM – DIF
Optimisation de la source X Compton d’ELSA par augmentation de l’énergie des électrons (37MeV) et par adjonction d’un système optique d’empilement de photons
A. Chaleil ,V. Le Flanchec, P. Balleyguier, A. Binet, J.-P. Nègre, J.-F. Devaux,
V. Jacob, A. Bayle, M. Millerioux, S. Joly
4-7 Octobre 2015
Journées Accélérateurs 2015 – Roscoff
1
Notes: Le but de cet exposé est de vous présenter un système de recyclage photons développé dans le cadre de la mise en œuvre d’une source X Compton en bout de ligne de l’accélérateur ELSA.
1

## Slide 2
Introduction
2
Besoin DAM identifié pour métrologie X (notamment temporelle) sur le Laser Mégajoule
Etude préliminaire : Thèse CIFRE THALES en 2008
  Objectif de la thèse : démonstration de principe
  Résultat : Premiers photons X émis à 10 keV
Objectif : Source X COMPTON quasi-monochromatique accordable (10 keV - 100 keV),
directive et ultra-rapide (~30 ps). Mode mono-coup ou récurrent.
Nouvelle thèse CEA débutée en 2013
  Objectif de la thèse : développement et optimisation source (37 MeV, SMILE…).
  Objectif : 1018 photons/s/cm²
=1/γ
Notes: 2

## Slide 3
Introduction
L’accélérateur ELSA
3
En rouge :
éléments de l’évolution d’ELSA vers 37 MeV.
Notes: 3

## Slide 4
INTRODUCTION
4
L’Espace d’interaction Compton Inverse
Photons laser
Electrons
Photons X
Module Compton:
Module injection laser
Module spectro

## Slide 5
Plan de l’exposé
Simulations
Expériences
Optimisation : Système SMILE
Bruit de fond
Premiers résultats d’expériences à 17 MeV
Bilan et perspectives
5
Notes: 5

## Slide 6
6
Codes de calcul utilisés :
  CAIN : Code Monte Carlo
  NMP: 7 500 000
  Collaboration avec l’équipe THOM’X(LAL)
  CALDER : Code PIC (Particle in Cell)
  NMP: 500 000
  Code développé en interne en cours de validation
I- Simulation de l’interaction a 17 MeV
Conditions de simulation | 
Energie électrons | 17 MeV
Longueur d'onde photons | 532 nm
Durée | 12,7 ps rms
Nb d'impulsions par macro-impulsion | 87
Récurrence des impulsions | 72 MHz
Charge par impulsion | 0,12 nC
Energie des impulsions laser | 0,7 mJ
Chart: Comparaison des profils simulés et experimental de la source Compton
| -0.02 | -1.4999999999999999E-2 | -0.01 | -7.4999999999999997E-3 | -5.0000000000000001E-3 | -2.5000000000000001E-3 | 0 | 2.5000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 7.4999999999999997E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2
CALDER | 0.28002 | 0.47446 | 0.72066 | 0.83727 | 0.90778 | 0.99174 | 1 | 0.99174 | 0.90778 | 0.83727 | 0.72066 | 0.47446 | 0.28002 | 0.14601
Notes: 6

## Slide 7
II -Expèrience
Conception:
  Visibilité
  Accessibilité
2 diagnostics :
Recouvrement spatial
  camera CCD
Recouvrement temporel
  Camera à Balayage de Fente
7
Laser
Recouvrement des faisceaux
Temporellement
Spatialement
Axe horizontal
Axe vertical
Électrons
Laser
Axe temporel
Laser
Électrons
Rayonnement RTO vers les cameras
Electrons
Notes: 7

## Slide 8
III - SMILE : Système Multi-passage d’Interaction Laser Electrons
…
e-

## Slide 9
9
III - SMILE : Système Multi-passage d’Interaction Laser Electrons
9
Mécanique : Groupe AVANTIS Engineering
Dessin: Jean-Francois Devaux
Notes: 9

## Slide 10
10
IV – Bruit de fond
Mesure du Bruit :
  Indicateur bruit d’ambiance
  Ecran Radio-luminescent (ERLM) derrière une fenêtre de Be (200µm)
  Photomultiplicateur (PM)
  Lecture ERLM en temps réel
  ↓
  Signal électrique visible sur l’oscilloscope
1 ERLM
Plateau du SMILE
PM
Notes: 10

## Slide 11
IV – Bruit de fond
Localisation des sources de bruit grâce aux images PSL :
11
Source Compton
Bruit
Ouverture
Plateau
Image Source
Image Bruit
Avec laser
sans laser
Notes: 11

## Slide 12
IV – Bruit de fond
12
Sources de bruit
Origines :
  Effet de champ
  Frottement du halo dans les tuyaux
Solutions :
Notes: 12

## Slide 13
13
81 PSL/mm²
Image X (avec laser) :
12 PSL/mm²
R (Signal+Bdf)/Bdf ~ 7
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des électrons 17 MeV
Image Bdf (sans laser)
Conditions expérimentales | 
Energie électrons | 17 MeV
Longueur d'onde photons | 532 nm
Durée | 12,7 ps rms
Nb d'impulsions par macro-impulsion | 87
Récurrence des impulsions | 72 MHz
Charge par impulsion | 0,12 nC
Energie des impulsions laser | 0,7 mJ
Demi-angle de cône de rayonnement | 10 mrad | 30 mrad
Nb de photons par macro-impulsion | 2,6 103 | 9,1 103
Nb de photons par impulsion | 30 | 105
Brillance crête 10% Δλ/λ (ph/s/mm²/mrad² ) | 3,5 1014 | 
Chart: 
Profil sur signal X
Notes: 13

## Slide 14
14
Empilement de 4 ERLM
Miroir d’injection laser
Plateau du SMILE
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des electrons 17 MeV
2) Mesure de l’ énergie de la source X
  Empilement de 4 ERLM positionnés derrière la fenêtre de 200µm Be et la protection Pb, sur l’axe de propagation des électrons.
Notes: 14

## Slide 15
15
Image X – Image bdf
Le signal X n’est pas pénétrant  faible énergie
Comp15_spectlaser6min; 90mJ; 17MeV; 25mA; 6min; 1.2µs; 31 mars 2015
150 PSL/mm²
60 PSL/mm²
R (Signal+Bdf)/Bdf ~ 2.5
Image X (avec laser) : Signal X + Bdf sur le 1er ERLM, Bdf sur les 3 autres
Image Bdf (sans laser) sur les 4 ERLM
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des electrons 17 MeV
Profil sur signal X
Notes: 15

## Slide 16
Calcul de transmission dans chaque ERLM avec le code MCNP :
Energie attendue :
et
  Avec λ0= 532 nm et γ=34,3
  Ex ≈ 11 keV
 Le signal X mesuré a une énergie < 15 KeV
Source Compton
72cm
8 cm
ERLMs x 4
  Fenêtre Be 200 µm
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des électrons 17 MeV

## Slide 17
 | Calcul analytique | Expérience | Simulation CALDER | Simulation CAIN
Nb ph/micro (cône 10 mrad) | 40 | 30 | 36 45-19% | 35
17
A 17 MeV, demi-angle cône à 10% BP : θx = 10 mrad
A 37 MeV la simulation prévoit:
5,9*10^6 ph/micro ou 2*10^17 ph/s/cm²
Pour El=200mJ, σl =35µm,σEx =40 µm, σEy =50 µm,εx=7mm.mrad,εy=3mm.mrad,
Q=4nC, λ=1,064µm, θ=30mrad
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des électrons 17 MeV

## Slide 18
18
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des électrons 17 MeV
Chart: Comparaison des profils simulés et expérimental de la source Compton
CALDER | 0.28002 | 0.47446 | 0.72066 | 0.83727 | 0.90778 | 0.99174 | 1 | 0.99174 | 0.90778 | 0.83727 | 0.72066 | 0.47446 | 0.28002 | 0.14601

## Slide 19
Comment augmenter la brillance de la source?
  Diminution de l’emittance par augmentation de l’Energie des électrons
  Optimisation du nombre de photons laser
  Utilisation d’optiques X
A venir :
  Quantification du gain apporté par le système SMILE (novembre 2015) grâce à l’adjonction d’un système d’obturation du 1er miroir du SMILE.
  Expériences source Compton avec faisceau électrons 37 MeV(mars 2016)
VI – Bilan et perspective
19
Notes: 19

## Slide 20
I- Simulation de l’interaction a 17 MeV
Code de calcul utilisé : CAIN
Code Monte Carlo
Nombre MP: 7 500 000
Collaboration avec l’équipe THOM’X du LAL
20
Energie des X émis en fonction de leur position dans un plan
Conditions de simulation | 
Energie électrons | 17 MeV
Longueur d'onde photons | 532 nm
Durée | 12,7 ps rms
Nb d'impulsions par macro-impulsion | 87
Récurrence des impulsions | 72 MHz
Charge par impulsion | 0,12 nC
Energie des impulsions laser | 0,7 mJ
θ
Ex

## Slide 21
I- Simulation de l’interaction a 17 MeV
Code de calcul utilisé : CAIN
Code Monte-Carlo
21
Nombre de photons X émis en fonction de l’Energie
dans un cône de 10 mrad
Répartition des X émis dans un plan
θ(mrad)
φ(mrad)
Ex
Nb X

## Slide 22
I- Simulation de l’interaction a 17 MeV
Code de calcul utilisé : CALDER
Code PIC : Particle In Cell
Nombre MP: 500 000
22
Nombre de photons X émis par unité d’angle solide
en fonction de l’Energie
Energie rayonnée par unité d’angle solide

## Slide 23: Le Code CALDER – CALDER CiRc
Principe de fonctionnement :
  Macro-particules réparties dans une trame
  - Equation de Maxwell pour déterminer les champs E et B
  - Equation du mouvement pour calculer le pousseur de particules
Fig.: maillage et macro-particules

## Slide 24
IV – Bruit de fond
Solutions imaginées :
  Positionnement de 3 collimateurs aux endroits stratégiques de la ligne
  1 protection dans le dernier module avant le détecteur
  Usinage du Plateau 1 du SMILE
24
Notes: 24

## Slide 25
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des electrons 17 MeV
Profil de la source X
  Un ERLM positionné derrière la fenêtre de 200µm Be et la protection Pb, sur l’axe de propagation des électrons.
25
1 ERLM
Miroir d’injection laser
Plateau du SMILE
Expériences mars-avril 2015 :
Notes: 25

## Slide 26
26

## Slide 27
II – Dimensionnement du SMILE
Faisceau laser (532nm) :
  50 µm rms; cône 10 mrad
Faisceau d’électrons:
  Configuration ELSA 17 MeV : 100 µm rms, cône 23,6 mrad,
  Configuration ELSA 37 MeV : 50 µm rms, cône 22 mrad,
Faisceau d’X:
  Configuration ELSA 17 MeV : Cône 29 mrad
  Configuration ELSA 37 MeV : Cône 13,6 mrad
Point d’interaction
30 mrad
10 mrad
25 mrad
Faisceau d’électrons
Faisceau laser
10 mrad
Faisceau laser
Faisceau d’X
Distance dépendant de la fréquence de répétition des impulsions laser
Plateau 2
Rayon de courbure des miroirs :
Demi-distance SMILE
Plateau 1
27
Notes: Dans un second temps, le positionnement des miroirs dépend de l’angle solide occupé par chacun des faisceaux.
Faisceau d’électrons: 2 cas extrêmes 17 MeV et 37Mev. L’emittance géométrique étant liée au facteur relativiste par 1/γ, elle diminue lorsqu’on augmente l’énergie des électrons. On arrive donc à obtenir un faisceau de plus petit diamètre qui compense l’augmentation de la divergence. L’encombrement du faisceau d’électron reste donc à peu près constant (à 4σ).
Ce n’est pas le cas du faisceau d’X qui est crée dans un cône de demi angle rms 1/γ.
On tiendra compte du cas 17 MeV d’encombrement plus élevé.
27

## Slide 28
23 PSL/mm²
115 PSL/mm²
28
Image X (avec laser) :
Signal X + Bdf
Image Bdf (sans laser)
Profils sur signal X
Compton X 1; 200mJ (70mJ en casemate); 17MeV; 17mA; 2min; 1.4µs ; 17 sept 2010
Compton 1 erlm 1; 300mJ; 17MeV; 13mA; 50s; 20µs ; 16 sept 2009
23 PSL/mm²
5 PSL/mm²
Images d’archive 2009-2010 :
R (Signal+Bdf)/Bdf ~ 5
V – Bilan et perspective
Notes: 28

## Slide 29
V – Bilan et perspective
29
Notes: 29

## Slide 30
30

## Slide 31
Dimensionnement du SMILE
Point d’interaction
30 mrad
10 mrad
25 mrad
Faisceau d’électrons
Faisceau laser
10 mrad
Faisceau laser
Faisceau d’X
Distance dépendant de la fréquence de répétition des impulsions laser
Plateau 2
Rayon de courbure des miroirs :
Demi-distance SMILE
Plateau 1
31
Notes: Dans un second temps, le positionnement des miroirs dépend de l’angle solide occupé par chacun des faisceaux.
Faisceau d’électrons: 2 cas extrêmes 17 MeV et 37Mev. L’emittance géométrique étant liée au facteur relativiste par 1/γ, elle diminue lorsqu’on augmente l’énergie des électrons. On arrive donc à obtenir un faisceau de plus petit diamètre qui compense l’augmentation de la divergence. L’encombrement du faisceau d’électron reste donc à peu près constant (à 4σ).
Ce n’est pas le cas du faisceau d’X qui est crée dans un cône de demi angle rms 1/γ.
On tiendra compte du cas 17 MeV d’encombrement plus élevé.
31

## Slide 32
Simulation de l’interaction a 17 MeV
Comparaison des codes CAIN et CALDER sur un cas type
32
Nombre de photons X émis en fonction de l’Energie
Nombre de photons X émis par unité d’angle solide
en fonction de l’Energie

## Slide 33
 | Calcul analytique | Expérience | Simulation CALDER | Simulation CAIN
Nb ph/micro (cône 10 mrad) | 40 | 30 | 36 45-19% | 35
Nb ph/micro (tout cône) | 603 | 120 E theo 105 E simu (dans 30mrad) | 688 | 243
33
A 17 MeV, demi-angle cône à 10% BP :
θx = 10 mrad
Théorie : Nx = (2/3)*α*a0²*N0*Ne
Nx = Ne*Np*σth/(4πσ²p)
A 37 MeV la simulation prévoit:
5,9*10^6 ph/micro ou 2*10^17 ph/s/cm²
Pour El=200mJ, σl =35µm,σEx =40 µm, σEy =50 µm,εx=7mm.mrad,εy=3mm.mrad,
Q=4nC, λ=1,064µm, θ=30mrad
V– Premiers résultats d’expériences : Source Compton Avec des électrons 17 MeV