## Slide 1: Etude des coupleurs de puissance pour accélérateur de proton

## Slide 2: Sommaire
Objectifs des travaux de thèses
Coupleurs 704 MHz
Coupleurs 352 MHz
Simulations de multipactor : Musicc3D
Conclusions et perspectives

## Slide 3: Objectifs des travaux de thèses
Les travaux s’inscrivent dans un environnement industriel et un environnement de laboratoire
Dans un contexte de R&D « pure », s’appuyer sur des projets dans lesquels est engagé le laboratoire pour s’approprier les compétences nécessaires à la réalisation de coupleurs de puissance
Thèse cifre
L’environnement de laboratoire
Les coupleurs de puissance sont difficile à produire, l’industrialisation future doit être un facteur important dans toutes les décisions de conception
L’environnement industriel

## Slide 4: Coupleur de puissance
waveguide/coaxial line transition
Waveguide
préserver le vide de la cavité
Barrière thermique entre les guides d’ondes ~300K et la cavité supraconductrice 4 ou 2K
Transmettre toute la puissance RF

## Slide 5: Coupleur de puissance
waveguide/coaxial line transition
Waveguide
Vacuum
Pa
préserver le vide de la cavité
Barrière thermique entre les guides d’ondes ~300K et la cavité supraconductrice 4 ou 2K
Transmettre toute la puissance RF

## Slide 6: Coupleur de puissance
2K
300K
waveguide/coaxial line transition
Waveguide
préserver le vide de la cavité
Barrière thermique entre les guides d’ondes ~300K et la cavité supraconductrice 4 ou 2K
Transmettre toute la puissance RF

## Slide 7: Sommaire
Objectifs des travaux de thèses
Coupleurs 704 MHz
Coupleurs 352 MHz
Simulations de multipactor : Musicc3D
Conclusions et perspectives

## Slide 8: Coupleurs 704 MHz
L’IPNO est engagé dans le projet MAX (démonstrateur d’ADS)
Le design RF du proto 704,4MHz est directement inspiré du projet MAX
Il est dessiné pour supporté 80kW de puissance incidente.
Le design
La majeur partie de l’étude porte sur la fenêtre du coupleur.
Pour alléger les calculs, on modélise ¼ du modèle avec des conditions limites et des plans de symétrie adéquates.

## Slide 9: Coupleurs 704 MHz
La géométrie
Conducteur interne :
interne = 43.48 mm
Matière : cuivre
Conducteur externe :
interne = 100 mm
Matière : cuivre
Choke
Céramique
Al2O3
Des modélisations en cascade :
Electromagnétique (HFSS)
Thermique (Ansys)
Mécanique (Ansys)

## Slide 10: Coupleurs 704 MHz
    Champ H
    Champ E
Modélisation Electromagnétique
À 704,4 MHz S11=-36,84dB
Champ H max : 850 A.m-1
Champ E max : 0,43 MV.m-1
Les Chokes permettent de
diminuer le champ électrique au
niveau des brasures de la céramique

## Slide 11: Coupleurs 704 MHz
Modélisation thermique – carte des températures
Puissance dissipée dans les conducteurs par effet joule. :
Dans un diélectrique la puissance dissipée est donnée par :
Avec et
la permittivité électrique
Refroidissement à eau : Convection
Refroidissement à eau externe : h=317W/m².C°
débit 1L/min (débit très bas)
Refroidissement à eau interne : h=19kW/m².C°
débit 10L/min

## Slide 12: Coupleurs 704 MHz
Modélisation Thermomécanique
Les déformations
Les contraintes équivalentes
Déformations : 36 μm au max. sur la bride
20 μm sur la céramique
Ces échauffements vont induire
des déformations de la structure.
Il faut évaluer les contraintes
engendrées par ces déformations.

## Slide 13: Coupleurs 704 MHz
Les contraintes équivalentes
Contraintes sur les conducteurs
Contraintes principales dans le diélectrique
Contraintes max cuivre: 44 MPa
Contrainte principale minimale: 9,5 MPa
Contrainte principale intermédiaire: 47 MPa
Contrainte principale maximale: 82 MPa
Calcul des contraintes de plasticité
(Von Mises) pour les conducteurs
Internes et externes.
Calcul des contraintes principales
sur la céramique.
La céramique est une pièce
critique d’un coupleur de puissance

## Slide 14: Coupleurs 704 MHz
Deux prototypes sont en cours de fabrication :
Assemblage et brasage par Thales à Vélizy
Production et test
Mise en fabrication
Test et conditionnement
Le conditionnement et les test des coupleurs se déroulera à l’IPNO, grâce au infrastructure de Supra Tech :
IOT d’une puissance de 80kW.
Cavité de conditionnement .

## Slide 15: Sommaire
Objectifs des travaux de thèses
Coupleurs 704 MHz
Coupleurs 352 MHz
Simulations de multipactor : Musicc3D
Conclusions et perspectives

## Slide 16: Coupleur 352 MHz
Conception
Caractéristique du coupleur ESS Spoke basse énergie :
400kW puissance crête
Diamètre 100 ( adaptabilité du matériel, diminution des coûts)
Choix du design RF :
Position des chokes
Longueurs des chokes
Epaisseurs de la céramique
…
Choix technologique :
refroidissement
Chart: Épaisseur de la céramique (mm)
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.4 | 7 | 9 | 10
S11 | -26.5766 | -30.2271 | -32.825 | -36.5238 | -43.0333 | -48.0954 | -59.4099 | -58.6284 | -51.8536 | -42.8832 | -35.6476 | -26.486 | -24.0614
Chart: Distance Chokes/céramique(mm)
| 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5
S11 | -37.2682 | -38.4614 | -39.7608 | -41.2197 | -42.8832 | -44.8892 | -47.393 | -50.7597 | -58.1852 | -42.6487 | -37.3991 | -34.2364
Conditionnement et test
À l’IPNO
la source RF SPARE est en cours d’installation.
→klystron capable de délivrer jusqu’à 2.8MW
Les deux modes de fonctionnement du klystron
Études de 2 paramètres géométriques
de la fenêtre 352MHz : position des
Chokes (en haut) et épaisseur de la céramique (en bas).

## Slide 17: Sommaire
Objectifs des travaux de thèses
Coupleurs 704 MHz
Coupleurs 352 MHz
Simulations de multipactor : Musicc3D
Conclusions et perspectives

## Slide 18: Simulation de multipactor : Musicc3D
Création d’une avalanche d’électrons dans un dispositif hyperfréquence sous vide
Principe du multipactor
Visualisation de trajectoires électroniques simulées avec Musicc3D pour les trois premiers ordres du multipactor
Coefficient d’émission secondaire en fonction de l’énergie de l’électron primaire pour du cuivre
Principe du multipactor

## Slide 19: Simulation de multipactor : Musicc3D
Développé à l’IPNO en collaboration avec Thalès TED
Toutes géométries 3D (un ou plusieurs matériaux)
Maillage 3D tétraédrique
Carte de champs HF importée d’un solveur externe
Model de la charge virtuelle
Le Logiciel Musicc3D
Trajectoire de la charge virtuelle dans une cavité spirale 2
Zones de susceptibilité du multipactor en rouge et mesures des barrieres en bleu pour la cavité spirale 2
Développement de Musicc3D en onde progressive :
Le logiciel n’a pas de solveur interne
On a recourt à une petite aide afin de simuler le TW :
On extrait les cartes réelles et imaginaires pour les champs E et H d’un mailleur solveur.
Puis :

## Slide 20: Simulation de multipactor : Musicc3D
Simulation de ligne coaxiale
Musicc3D Ondes progressives
Superposition des barrières de multipactor calculées analytiquement en rouge et simulées avec Musicc3D en Bleues dans une ligne coaxiale.
Exemple de trajectoire d’une charge virtuelle dans 1/8 ligne coaxiale
  Les simulations music3D ont montré un bon accord avec la théorie sur les calculs de cas simple comme une ligne coaxiale.
  On pourra comparer le code et la mesure avec le prototype de fenêtre 704,4MHz qui arrivera prochainement.
Barrières simulées par musicc3D pour une émission en bout de choke sur la fenêtre 704,4MHz
Résultats préliminaires !

## Slide 21: Sommaire
Objectifs des travaux de thèses
Coupleurs 704 MHz
Coupleurs 352 MHz
Simulations de multipactor : Musicc3D
Conclusions et perspectives

## Slide 22: Conclusions et perspectives
Les prototypes 704.4MHz en partie en fabrication.
Manchettes et antennes réceptionnées
Céramiques en fabrication
Conditionnement et test en 2016
Le design 352MHz est en cours :
Mises en fabrication début 2016
Démarrage de la source RF SPARE 2016
Musicc3D « ondes progressives » opérationnel
Code opérationnel sur des cas simple (lignes coaxiale)
Confrontation des simulations avec des mesures, notamment le coupleur 704,4MHz.
Conclusions et Perspectives

## Slide 23
Merci de votre attention