## Slide 1: Mesure de l'impédance longitudinale du CERN SPS avec le faisceau et effets sur sa stabilité à haute intensité s Journées accélérateurs de la SFP – Roscoff 03/10/2015
A. Lasheen Remerciements: T. Argyropoulos, T. Bohl, J. Esteban Müller, D. Quartullo, E. Shaposhnikova, H. Timko, J. E. Varela, membres section BR, groupe de travail impédance, groupe OP, étudiants d’été

## Slide 2: Plan
Les projets HL-LHC et LIU
Le modèle d’impédance longitudinale du SPS
Mesures de l’impédance avec le faisceau
Mesures d’instabilités à hautes intensités
Simulations de réduction d’impédance

## Slide 3: Projets HL-LHC et LIU
Projet HL-LHC (débute 2020-2025): augmentation de la luminosité d’un facteur 10
L’augmentation de luminosité provient en partie d’une augmentation en intensité du faisceau (particules par paquet).
Intensité nominale actuelle (4 trains de 72 paquets, 225 ns d’espace entre trains, 25 ns d’espace entre paquets):
Objectif d’intensité pour HL-LHC:
Le SPS ne permet pas de délivrer une telle intensité à cause des instabilités (=> projet LIU-SPS).

## Slide 4: Complexe d’accélérateurs du CERN
Extraction to LHC:
E=26 -> 450 GeV protons

## Slide 5: Exemple de source d’impédance
Brides de vide:
~ 10 types différents
> 500 au total

## Slide 6: Modèle d’impédance du SPS
Dernier modèle d’impédance (J. Varela, B. Salvant, C. Zannini, D. Bazyl, P. Kramer):
  Cavités et résonances d’ordres supérieurs (HOMs)
  Aimants d’injection/extraction (Kickers)
  Bride de vide (vacuum flanges)
  Ports de pompages
  BPMs
  Résistivité chambre à vide
  Charge d’espace (26 GeV)
  …

## Slide 7: Construction du modèle d’impédance
Mesures de faisceau conçues pour sonder l’impédance longitudinale (déplacement de la phase synchrone, de la fréquence synchrotronique, modulation de paquets longs sans RF, instabilités…)
Investigation des éléments pouvant contribuer à l’impédance et ajout au modèle pour les simulations.
Simulations reproduisant les paramètres de l’accélérateur et du faisceau utilise dans les mesures
(Code de simulation BLonD)
Vérification des paramètres utilisés dans l’accélérateur et des caractéristiques du faisceau (tension RF, emittance, intensité…)

## Slide 8: Modulation de long paquets sans tension RF
Un paquet est injecté dans la machine sans tension RF.
Le paquet est module par l’impédance de la machine.

## Slide 9: Modulation de long paquets sans tension RF
Un paquet est injecté dans la machine sans tension RF.
Le paquet est module par l’impédance de la machine.

## Slide 10
RF Cavities
Flanges
Absolute impedance [MOhm]
RF Cavities
Flanges
Ces mesures sont utilisées pour sonder l’impédance avec un R/Q élevé à haute fréquence (brides de vide…)
D’autres types de mesures ont été effectuées pour sonder d’autres informations sur l’impédance.
Modulation de long paquets sans tension RF

## Slide 11
Les instabilités apparaissent à haute énergie pour des intensités élevées.
L’intensité limite diminue avec le nombre de paquets.
Exemples d’instabilités durant la rampe
Un paquet
12 paquets (espacement 25 ns)
Np = ppp

## Slide 12: Espace des paramètres à étudier
Paramètres à étudier:
  Intensité
  Emittance
  Energie
  Distribution
  Nombre de paquets
  Espacement entre les paquets
  Tension RF (cavité accélératrice 200MHz + 4ème harmonique 800 MHz)
Sources d’impédance majeures:
  Brides de vide
  Aimants d’injection/extraction
  Cavités RF et résonnances d’ordre supérieur
  …

## Slide 13: Mesures et simulations d’instabilités ( vs. )
Couleur: Amplitude des oscillations
Points = mesures
Ilots de stabilité à faible émittance -> non linéarités dues à l’impédance
Mono paquet – RF 200MHz

## Slide 14: Mesures et simulations d’instabilités ( vs. )
Couleur: Amplitude des oscillations
Points = mesures
Difficile de contrôler la tension et phase du second système RF -> incertitudes opérationnelles
Mono paquet – RF 200MHz + 800 MHz

## Slide 15
Couleur: Amplitude des oscillations
Points = mesures
Limite d’intensité plus faible qu’avec un seul paquet -> instabilités multi-paquets
Mesures et simulations d’instabilités ( vs. )
12 paquets – RF 200MHz

## Slide 16
Couleur: Amplitude des oscillations
Points = mesures
Double RF stabilise le faisceau -> nécessaire en opération, mais inclut des degrés de complexité supplémentaires
Mesures et simulations d’instabilités ( vs. )
12 paquets – RF 200MHz + 800 MHz

## Slide 17: Réduction d’impédance: brides de vide
1RF
2RF
More stable
More unstable
More stable
More unstable
Cas présenté: 12 paquets espacés de 25 ns
Les gains liés à la réduction d’impédance des brides de vide seules est faible (< )

## Slide 18: Réduction d’impédance: HOMs
1RF
2RF
More stable
More unstable
More stable
More unstable
Gain en intensité lié à la réduction d’impédance des résonances d’ordres supérieures seules en simple RF ()
Pas de gain en double RF

## Slide 19: Réduction d’impédance: brides et HOMs
1RF
2RF
More stable
More unstable
More stable
More unstable
La réduction d’impédance des brides et des HOMs donnent un gain plus important ()
Les limites d’intensité ne sont pas dominées par une seule impédance.

## Slide 20: Conclusions et perspectives
Un modèle d’impédance a été développé et les simulations utilisant ce modèle reproduisent raisonnablement les mesures.
Un large nombre de configurations ont été étudiés, et de nouvelles mesures sont prévues pour consolider les résultats existants.
Les simulations montrent que deux des impédances majeures sont les brides de vide et les résonances d’ordres supérieures des cavités (+ les aimants d’injection/extraction). Un gain d’environ est estimé.
Une stratégie pour une campagne de réduction d’impédance est en cours d’études.
Les études seront étendues pour le plus large nombre de paquets pour être le plus comparable possible avec la configuration opérationnelle (24 - 72 paquets)