## Slide 1
LASERIX
Plateforme expérimentale XUV de l’UPSUD
Status de LASERIX au LAL
O. Guilbaud, S. Kazamias, K. Cassou, M. Pittman, E. Baynard, D. Ros, O. Delmas, J. Demailly, O. Neveu

## Slide 2
1/ Présentation générale de LASERIX
- L’équipe
- Finalité de la plateforme
- Laser pilote(CPA)
- Laser XUV
- Source HHG
- Quelques applications
2/ Ancienne installation  Intégration au LAL 3/ Synergie LAL-LASERIX : ELI-NP, Accélération laser-plasma

## Slide 3
Une équipe… UPSud
LPGP
D. Ros (Dir.) – MCF
S. Kazamias (Sources XUV) – MCF
O. Guilbaud (Sources XUV) – MCF
O. Neveu (Informatiques) – IE
J. Demailly (Support technique) - AI
O. Delmas (Doctorant) – CIFRE Amp. Tech.
LAL
K. Cassou (Sources XUV) – MCF
CLUPS
E. Baynard (Laser) – IE UPS
M. Pittman (Laser) - IR UPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 4
Organisation et contexte
Université Paris-Sud XI (Orsay) - Centre Laser de l’UPS (CLUPS)
Fédération Lumière - Matière (LUMAT) depuis janvier 2010
Définition de l’installation : Plateforme Laser EUV dédiée aux applications
Localisation jusqu’au 31/11/2013 : Bâtiment P LOA-ENSTA (Palaiseau)
Personnel : 9 personnes : 4 MCF / 2 IE / 1 IR / 1 AI / 1 Doctorant
Historique : 2004 → 2008 : développement en salle turquoise du LOA (préfabriqué)
Amplification à 40J - 0.1Hz & premières expériences d’applications EUV à 10Hz
2009 - 2013 : Migration vers Bâtiment P
Déploiement lignes XRL EUV + HHG (10Hz) puis accueil d’expériences EUV à 10Hz
(Laserlab 3 : 8 semaines en 2013)
Déc. 2013 : Déménagement du Bâtiment P vers le LAL
Partenariat avec le projet ILE (devenu APOLLON) dès 2006 → Implication dans CILEX puis CILEX-PHAC comme centrale de proximité à l’Orme des Merisiers (2011) – ABANDONNE (2015)

## Slide 5
Lasers ultra-intenses
Intro rapide

## Slide 6
Evolution des lasers de puissance
LASERIX

## Slide 7
Lasers Intenses dans le monde (2007)
Table-top fs CPA lasers
Large scale ns lasers
LASERIX
HE
LE

## Slide 8
Excitation de sources secondaires
Target
  solid (thin, thick or clusters)
  gas (jet or cell)
Secondary emission (from plasma)
  accelerated particules (electrons, ions…)
  high energetic rays (X-rays, -rays…)
Target
Laser
Secondary emission
Plasma

## Slide 9
LASERS ULTRA-INTENSES (CPA)
Philosophy of Ultrahigh Intensity
E
I =
A . T
E = 30 J
T = 30 fs
A = 1 µm2  1023W/cm2
P = 1 PW
}
E (Energy)is expensive: Chirped Pulse Amplification  10 → 106 Joules
  Need of Large optics, Working force…
  Over few Joules the cost of the system scales with the laser energy (pumps) !
  Dictated by the Transverse size of the Amplifier, Limited by Parasitic lasing, Grating efficiency and Damage threshold , Pump laser energy.
T (Pulse Duration) is cheap: Short Pulse Lasers  1ps → 10fs
  Broadband media, flat spectral phase (Dazzler).
A (Area) is cheap: Tight focusing  Few microns 
  Need of perfect beam Quality, High Strehl Ratio (Deformable mirror).

## Slide 10
LASERS ULTRA-INTENSES (CPA)
Limitation to Amplification
Optical Kerr Effect: n = n0 + n2 I
Optical
Breakdown
Low Intensity:
  n = n0
No effect
High Intensity:
  n = f(I)
Self Focusing

Damage

## Slide 11
LASERS ULTRA-INTENSES (CPA)
Amplification à dérive de fréquence (CPA)

## Slide 12
  Gamme spectrale EUV: 8 - 40 nm
  Energie EUV : > µJ avec 1J de pompe (800nm)
  Taux de répétition : 10 Hz (0.1 Hz)
  Multifaisceaux – optiquement synchronisés (IR fs-ps & HHG)
Philosophie de la plateforme

## Slide 13
LASERIX : Chaîne laser Pilote
FRONT-END
10Hz - 4 Pass Preamplifier
Oscillator
Verdi 5V
Öffner Stretcher
Dazzler
10Hz - Regenerative
amplifier
QL - CFR
0.1Hz - 8 x 12.5J – 527nm (100J)
Femtolaser fs-20
0.1 Hz Nd:Glass
0.1 Hz Nd:Glass
AMPLI - HE
MZ
10Hz – fs Booster Pre-amplifier
QL - ULTRA
FR
PK C
AS
PK C
PK C
PK C
QL - ULTRA
2.5J – 10Hz
10Hz - 4 Pass Direct water cooled Power Amplifier
PROPULSE
PROPULSE
10Hz - 4 Pass Cryogenic Power Amplifier
PROPULSE
PROPULSE
PROPULSE
PROPULSE
PROPULSE
PROPULSE
AMPLI - HC
0.1 Hz Nd:Glass
0.1 Hz Nd:Glass
XUV HC
>10 mJ – 30 fs – 10 Hz (IR probes, HHG…)
2J - 0.1Hz / 10Hz 30fs – 100ps
> 50 mJ – 40 fs – 10 Hz (IR probes, HHG…)
2.5J – 10Hz
l/2
10 J - 0.1 Hz 40 fs - 100 ps
XUV HE
20 J - 0.1 Hz 500 ps

## Slide 14
Laser X: schéma GRIP
Solid Target
Stretched laser pulse
(500 ps, 0.5 J)
Ipl < 1013 W/cm2
Delayed
Compressed laser pulse
(4 ps, 0.7 J)
Ip < 1015 W/cm2
XUV beam
Plasma column

## Slide 15
Solid Target
XUV beam
Plasma column
Stretched laser pulse
(500 ps, 0.5 J)
+
Delayed
Compressed laser pulse
(4 ps, 0.7 J)
ONE BEAM
Laser X: schéma GRIP

## Slide 16
Génération d’Harmoniques d’ordres élevés
HHG beam
Compressed laser pulse
(40 fs, qq mJ)
1013 < Ip < 1015 W/cm2
Laser pilote
Ligne harmonique de LASERIX
Distribution
spatiale (1 tir)
Spectromètre à réseau
Gaz rare

## Slide 17
Solid Target
XUV beam
Laser X : ex. développements sources
Impulsion longue faible energie
(>ns, <J)
< 1013 W/cm2
Pre-impulsions contollées
(ps, mJ)
HHG beam

## Slide 18
Laser X : ex. développements sources
spectrometer
4cm
3 Génération d’harmoniques
1 Création du plasma
2 ionisation et pompage

## Slide 19
Sources laser XUV
Pour quoi faire ?

## Slide 20: Applications : Irradiation d’échantillons d’ADN
Laser X
Focalisation
échantillon
Irradiation de l’échantillon (30 minutes non-stop)
Energie laser X sur 20000 tirs (10 Hz réel)
Plasmides d’ADN, deshydratés
+ nanoparticules de Platine (NP)
2) Electrophorèse post-irradiation
Cassures simple brin
Cassures double brin
3) Effet d’une même dose sur différents échantillons

## Slide 21: Mesures d’opacités XUV de la matière “dense et tiède”
Coll. Université de York (G. Tallents, L. Wilson, E. Wagenaars)
Objectif initial: Mesure de l’opacité XUV d’un échantillon chauffé de manière isochore par un faisceau femtoseconde -> Fer solide chauffé à quelques eV.
Electrons rapides
Courants de retour
Sonde laser X
@ 13.9 nm
Fe (50 nm)
CH (50 nm)
CH (500 nm)
Faisceau IR
(40 fs, 50mJ)
1) Chauffage de l’échantillon par les courants de retour (idée initiale)
2) Mesure de la transmission

## Slide 22: Mesures d’opacités XUV de la matière “dense et tiède”
Axe pompe (IR fs)
Imagerie face arrière de l’échantillon @13,9 nm
grandissement x5
Axe sonde (13,9 nm ps)
Echantillons (réalisation: RAL)

## Slide 23: Mesures d’opacités XUV de la matière “dense et tiède”
Image de la face arrière de l’échantillon à 13.9 nm
Laser XUV traversant l’échantillon non perturbé
Zone de l’échantillon perturbée
Résultats expérimentaux
+ comparaisons simulations (HYADES)
pour différentes valeurs du flux limite (f),
(i) Chauffage uniquement par conduction thermique (rouge),
(ii) Chauffage dû pour 10% à des électrons suprathermiques
Signature des e- suprathermiques?
Non perturbé
Fe 4+
Fe 5+

## Slide 24
L’installation

## Slide 25
Avant

## Slide 26
Implantation dans le bâtiment P (2 niveaux)
Sous-sol
Salle source (82m2) → laser pilote + compresseurs BE et HE + enceinte laser X HE
Salle Expériences (39m2) → ligne laser XUV + ligne HHG + chambres d’expériences
Locaux techniques (50m2)
Rez-de-chaussée
Salle laser de pompe HE (55m2) → laser 100J + table de distribution de faisceaux
Local technique (24m2)

## Slide 27
Laser pilote

## Slide 28
Salle d’expériences

## Slide 29
Maintenant

## Slide 30
Equipements
12/2013 – Hall CALVA

## Slide 31
Implantation au LAL

## Slide 32
Implantation au LAL

## Slide 33
Laserix
Avenir au LAL

## Slide 34
Collaborations (1) : PHIL, ELI-NP
PHIL : étude photoémission en régime femtoseconde (IR, UV)
ELI-NP : caractérisation prototype cavité à recirculation pour diffusion Compton
Front-end
Laserix
800nm - 10Hz
30mJ - 500ps
Amplis Laserix
Compresseur
OPA
815nm - 10Hz
6mJ – 30fs
1 à 2µm - 10Hz
500µJ – 100fs
HHG (laserix)
515nm - 10Hz
100µJ – 100fs
Cavité
ELI-NP
3ω
270nm - 10Hz
100µJ – 100fs
Photocathode
PHIL
815nm - 10Hz
1mJ – 30fs
Zone PHIL

## Slide 35
Collaborations (2) : PHIL
Accélération laser plasma
Compresseur
LR
VIDE
Mise en forme
S.T.
Faisceau e-
(MeV)
Laser pilote
Laserix
800nm - 10Hz
2.5J - 500ps
800nm - 10Hz
1.5J – 30fs
Faisceau e-
(>100 MeV)
Laser pilote
Laserix
800nm – 0.1Hz
40J - 500ps
800nm - 10Hz
30J – 30fs
Faisceau e-
(> GeV)

## Slide 36
Collaborations (2) : PHIL
Objet : Accélération laser plasma (2) - implantation

## Slide 37
Collaborations (3) : Dellight
Objet : étude QED non-linéaire
Compresseur
LR
LR
Laser pilote
Laserix
800nm - 10Hz
2.5J - 500ps
2x
800nm - 10Hz
0.7J – 30fs
800nm - 10Hz
0.1J – 30fs
VIDE
Laser pilote
Laserix
800nm – 0.1Hz
40J - 500ps
2x
800nm - 10Hz
15J – 30fs
800nm - 10Hz
0.1J – 30fs

## Slide 38
Projets 30J = Futur de la plateforme

Nouvelle Implantation

## Slide 39
LASERIX Implantation PW (40J) : Etude Super-ACO (2013)
Haute énergie [10J - 0,4Hz à 25J - 0,1Hz] : S>200m2
Haute intensité => Radioprotection
ZONE RADIOPROTEGEE
CLUPS
(SELA)
Salle TP
(Laser – plasma)
Faisceau Intense