## Slide 1
Les journées accélérateurs - ROSCOFF 2017
Imagerie et Modélisation
en Neurobiologie et Cancérologie
  PRAE
  Platform for Research and Applications with Electrons
  Installation pluridisciplinaire à ORSAY

## Slide 2
LE PROJET PRAE
PRAE
  Installation pluridisciplinaire de R&D à ORSAY autour d’un accélérateur d’électrons
  Porté par 3 laboratoires : LAL, IPNO, IMNC
  Responsable scientifique : Sergey Barsuk (LAL)
FINANCEMENTS
Labex P2IO : Equipements, 3 ans PostDoc
SESAME Ile de France : Equipements
CNRS : 1 an PostDoc
CPER : Infrastructure
  4 AXES DE DEVELOPPEMENT
  Accélérateur : Angelès Faus-Golfe (LAL)
  Physique nucléaire : Eric Voutier (IPNO)
  R&D Détecteurs : Bernard Génolini (IPNO)
  Radiobiologie : Yolanda Prezado (IMNC)
  PHASES
    Phase A (2016-2020) : 70 MeV
    Phase B (à partir de 2020) : 140 MeV

## Slide 3
IPNO
LAL
IGLOO
IPNO
IPNO
IPNO
LAL
LAL
201
IGLOO
ThomX
Andromède
HALL SUPER-ACO
201
Entrée LAL
SCIENCES ACO
LE SITE
Sur le campus d’Orsay, bâtiment 201 de l’Université Paris-Sud, dans une zone ayant abritée l’ancien accélérateur linéaire du LAL : « Chapeau de gendarme »
Proche des installations ThomX (Source de rayons X très intense et compacte) et Andromède (Instrument d’analyse par spectrométrie de masse de nano-objets sur une surface)
Chapeau de gendarme
PRAE

## Slide 4
HALL SUPER-ACO
SCIENCES ACO
Salle P. MARIN
ACO
29m
16m
LE SITE
RF gun
Accélérateur phase A
Accélérateur phase B
Section accélératrice
Radiobiologie
Physique nucléaire
R&D détecteurs

## Slide 5
AXE ACCELERATEUR et R&D INSTRUMENTATION FAISCEAU
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
AXE R&D DETECTEURS
AXE RADIOBIOLOGIE
INFRASTRUCTURE

## Slide 6
Paramètres du faisceau | Phase A (B)
Energie, MeV | 50-70 (100-140)
Charge (variable), nC | 0.00005 – 2
Emittance normalisée, mm.mrad | 3-10
Fréquence RF, GHz | 3.0
Fréquence de répétition, Hz | 50
Longueur de paquet, rms (ps) | < 10
Dispersion en énergie, rms (%) | < 0.2
Nombre de paquets | 1
AXE ACCELERATEUR
RF GUN
LINAC 1
LINAC 2
LIGNE DE TRANSPORT
5 MeV
70 MeV
140 MeV
Phase B
PHYSIQUE NUCLAIRE
R&D DETECTEURS
RADIOBIOLOGIE
Accélérateur classé Accélérateur industriel  selon la Norme NF M62 105
    Rappel : INB quand Energie > 50 MeV et Puissance > 1 kW
    PRAE : Energie max = 140 MeV avec Puissance = 14 W
Conception B. Borgo
24 m

## Slide 7
RF gun :
Design & production at LAL
Photo –injecteur (similaire CTF3 – CERN / ThomX - LAL)
80 MV/m @ Pin = 5MW
RF GUN
3.5m
Puissance HF :
  Klystron acheté (35 MW@3GHz)
  Récupération de modulateurs du SLAC (USA)
AXE ACCELERATEUR
Bobine de contre-champ
Bobine de focalisation
Cavité HF
2.5 cellules en cuivre
Photocathode
Faisceau Laser
S-Band High gradient compact structure (3 GHz)
LINAC
Structure HF à champ quasi-constant le long de la section, fonctionnant en onde progressive sur le mode 2/3

## Slide 8
AXE ACCELERATEUR
La ligne de transport est constituée d’une section dédiée à la compression d’énergie (ECS) avant séparation en 2 lignes :
  directe (ProRad/ Radiobiologie)
  déviée (R&D Détecteurs)
2 triplets de quadripôles pour ajuster les caractéristiques du faisceau selon l ’application.
Mesure et contrôle du faisceau : BPM (position), YAG (taille), ICT (intensité).
Résultat optique de la ligne directe (dernier dipôle non actif) sous MadX :
LIGNE DE TRANSPORT
Design optique
RF GUN
LINAC
PRORAD /
RADIOBIOLOGIE (Dosimétrie)
R&D DETECTEURS
Triplet de quad
Système de compression d’énergie (ECS)

## Slide 9
AXE ACCELERATEUR et R&D INSTRUMENTATION FAISCEAU
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
AXE R&D DETECTEURS
AXE RADIOBIOLOGIE
INFRASTRUCTURE

## Slide 10
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
Expérience Physique Nucléaire
Résolution angulaire : Δθ < 1 mrad
Précision en énergie : ΔE/E = 10-3
Dispositif ProRad :
Cible hydrogène solide
Détecteur
Equipements de contrôle et de mesure du faisceau
Ecart important de la valeur du rayon du proton mesuré par différentes techniques
rp = 0.84184±0.00067 fm
rp = 0.87900±0.00800 fm
fm: femtomètre (10-15m)
Pourquoi : Incertitudes des mesures ?
Physique au-delà du modèle standard ?
 Besoin de nouvelles données
Contexte :
Mesurer le rayon de charge du proton à partir du facteur de forme électrique GE(Q2) dans le domaine inexploré des très petits transferts d’énergie 10-5-10-4 (GeV/c2)2.
Méthode sur PRAE :
 Mesure du rayon de charge du proton

## Slide 11
Appel à proposition ANR 2017 : France-Allemagne
Développement & construction d’équipements accélérateurs spécifiques pour ProRad
Lot 1 : Système de compression d’énergie
Design, optimisation, construction, installation, démarrage et exploitation d’un système permettant de réduire la dispersion en énergie du faisceau à 5×10-4
Lot 2 : Dispositif pour la mesure de l’énergie du faisceau
Design, optimisation, construction, installation, démarrage et exploitation d’un dispositif permettant de mesurer l’énergie du faisceau avec une précision de 5×10-4
Lot 3 : Cible d’hydrogène
Développement d’une cible d’hydrogène solide sous forme de filament de 15 µm de diamètre
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE

## Slide 12
Cible Hydrogène solide sans fenêtre à vide
Proposition ANR bi-nationale avec GSI & J.W. l’Université Goethe de Frankfort
CHyMENE
Droplet Stream
R.A. Costa Fraga et al. Rev. Sci, Inst. 83 (2012) 025102
J.-M. Gheller et al. AIP Conf. Proc. 1573 (2014) 58
Expérience Physique Nucléaire
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE

## Slide 13
Détecteur
Etudes conceptuelles avec GEANT4 and FLUKA du détecteur contenant 28 cellules de détection constituées chacune d’un détecteur de position et d’un cristal BGO
Etudes du design mécanique en cours
Expérience Physique Nucléaire
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
Faisceau e-
Particules
Blindage
Chambre instrumentale
Détecteurs
Cible d’hydrogène Chymène
Cible jet hydrogène (Frankfort)
Conception C. Le Gaillard

## Slide 14
Equipements de contrôle et de mesure du faisceau
Expérience Physique Nucléaire
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
Système de compression d’énergie (ECS) :
  Chicane magnétique avec 4 dipôles identiques, couplée avec une structure RF ou une structure passive dont la forme génère un champ lors du passage du faisceau permettant de comprimer le faisceau et de réduire sa dispersion.
Mesure de l’énergie du faisceau (technique utilisée à JLAB - projet ARC) :
==> Par la mesure de la déviation du faisceau dans un champ magnétique connu
Faisceau dévié par un spectromètre dans une ligne de mesure spécifique.
  Mesure précise de l’intégrale du champ à l’aide d’un aimant de référence identique à celui en ligne
  Connaissance de la trajectoire du faisceau à l’entrée et à la sortie du spectromètre à l’aide de moniteurs de position
ECS

## Slide 15
AXE ACCELERATEUR et R&D INSTRUMENTATION FAISCEAU
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
AXE R&D DETECTEURS
AXE RADIOBIOLOGIE
INFRASTRUCTURE

## Slide 16
AXE R&D DETECTEURS
Expérience R&D Détecteurs
Instruments caractérisation du faisceau
Système d’acquisition (DAQ) : outils NARVAL + ENX
Conception C. Le Gaillard
  DAQ + slow control
60 user digitization signals (WaveCatcher)
DCOD = NARVAL + ENX
Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière
Participation de :
  Calorimeter for energy monitoring
Cristaux BGO répartis dans une géométrie compacte
Calorimètre réalisé à l’IPNO
Timepix detector for precision spot measurement
2 compteurs Cherenkov (LAL) testés à BTF (Frascati); installés sur le SPS (CERN)
  Cherenkov quartz counter for intensity monitoring
 Plateforme de test performante pour caractériser la réponse en temps et en charge de détecteurs

## Slide 17
AXE R&D DETECTEURS
Expérience R&D Détecteurs
e-
Phase B :
Ajout d’un spectromètre type LEETECH pour le test de détecteurs avec un faisceau de plus faible intensité.
Spectromètre

## Slide 18
AXE ACCELERATEUR et R&D INSTRUMENTATION FAISCEAU
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
AXE R&D DETECTEURS
AXE RADIOBIOLOGIE
INFRASTRUCTURE

## Slide 19
AXE RADIOBIOLOGIE
 Mesurer le potentiel biologique d’une nouvelle approche de radiothérapie : eHGRT
Electrons de haute énergie (VHEE)
Fractionnement spatial de la dose avec des mini-faisceaux (MBRT)
eHGRT: Thérapie en grille avec des électrons de haute énergie
Etude dosimétrique du concept sous Monte Carlo : Martinez and Prezado, Med. Phys. 2015
Expérience Radiobiologie
A ce jour, la dose maximale délivrée sur une tumeur est limitée par la dose tolérée par les tissus sains environnants.
Contexte :
 Recherche de nouvelles approches en radiothérapie
Méthode sur PRAE :
Combiner l’utilisation d’électrons énergétiques avec la thérapie en grille (fractionnement spatiale de la dose)
  Energie du faisceau d’e- > 50 MeV pour augmenter la profondeur de pénétration et réduire la dispersion latérale
  Mini-faisceaux (<500 µm) pour augmenter la dose tolérée par les tissus sains environnants.

## Slide 20
  Objectif : Quantifier le potentiel biologique de la technique eHGRT
  Simulation de dosimétrie avec Monte Carlo : caractéristiques du faisceau pour l’eHGRT
  Dosimétrie expérimentale avec films Gafchromics et détecteurs diamants
  Phase ultérieure : Etudes radiobiologiques in vivo pour valider un gain sur la résistance des tissus sains
Expérience Radiobiologie
AXE RADIOBIOLOGIE
Caractérisation du spot en micro faisceaux :
Spot scanning
Conception S. Blivet
Données R. Delorme
Fantôme avec films gafchromics
Table de translation motorisée XY
Table de translation motorisée
Faisceau

## Slide 21
AXE ACCELERATEUR et R&D INSTRUMENTATION FAISCEAU
AXE PHYSIQUE NUCLEAIRE
AXE R&D DETECTEURS
AXE RADIOBIOLOGIE
INFRASTRUCTURE

## Slide 22
INFRASTRUCTURE
HALL SUPER ACO
IGLOO
SCIENCES ACO
Site :
  Ancien site d’une INB ==> Zone radio-protégée
  Zone enclavée ==> Difficultés d’accès en raison des installations existantes
  Bâtiment datant des années 50 ==> Travaux de réhabilitation (étanchéité, électricité, …)
    Objectifs :
      Répondre aux besoins des scientifiques
      Avoir un accès pratique
      Avoir une installation regroupée
      Constituer une plateforme pour recevoir les équipements annexes
Infrastructure :
  Besoins en bâtiment, électricité, refroidissement , traitement de l’air, radioprotection ...

## Slide 23
Travaux à réaliser :
Réhabilitation et aménagement de la zone d’implantation de la machine.
Création d’une extension du bâtiment pour les équipements techniques, la salle de contrôle et la salle de préparation radiobiologique.
Réalisation des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de la machine.
INFRASTRUCTURE
PRAE
ThomX
Andromède
Hall PRAE
Sciences ACO
Hall Super-ACO
Hall Linac
IGLOO
==> Etude de programmation des travaux en cours

## Slide 24
PLANNING : Phase A – 70 MeV
Year | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 
Semester | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Infrastructure |  |  |  |  |  |  |  | 
Design, Fabrication, Procur. |  |  |  |  |  |  |  | 
Component tests |  |  |  |  |  |  |  | 
Experimental setups |  |  |  |  |  |  |  | 
Installation at PRAE |  |  |  |  |  |  |  | 
PRAE commissioning, 70 MeV |  |  |  |  |  |  |  | 
TDR chapters ready |  |  |  |  |  |  |  | 
PRAE v1
PRAE opérationnel :

## Slide 25
CONCLUSION
En résumé :
  Nouveau projet scientifique pour la recherche et ses applications, basé sur l’expertise de trois laboratoires IMNC – LAL – IPNO.
  Construction d’un site multidisciplinaire à Orsay (Physique nucléaire, Radiobiologie, R&D Instrumentation, Accélérateurs de particules) autour d’un accélérateur d’électrons de hautes performances.
  Outil local de technologie avancée pour l’enseignement et la formation.
  Plus de 80% du projet financé en termes d’équipement.
  Réalisation de mesures scientifiques d’importance avec PRAE Phase A.
Partenaires :
  Participation du CSNSM pour l’axe instrumentation (système d’acquisition)
  Participation du CPO (Institut Curie) en tant qu’expert
  Collaboration avec l’Université Goethe de Frankfort pour la cible ProRad (ANR)
  Prêt d’équipements du SLAC-JLAB et du CERN
  Collaboration IDEATE (LIA) France – Ukraine.

## Slide 26
  MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Collaboration PRAE :
P. Ausset, M. Ben Abdillah, S. Barsuk, L. Berthier, J. Bettane, S. Blivet, B. Brogo, J.-S. Bousson, L. Burmistrov, F. Campos, V. Chaumat, J.-L. Coacolo, R. Delorme, N. Dosme, D. Douillet, R. Dupré, P. Duchesne, N. El Kamchi, M. El Khaldi, A. Faus-Golfe, L. Garolfi, B. Genolini, A. Gonnin, X. Grave, M. Guidal, H. Guler, P. Halin, G. Hull, M. Imre, M. Josselin, M. Juchaux, W. Kaabi, R. Kunne, M. Langlet, P. Laniece, F. Lefebvre, C. Le Galliard, E. Legay, P. Lepercq, C. Magueur, B. Mansoux, D. Marchand, A. Maroni, B. Mathon, B. Mercier, H. Monard, C. Muñoz Camacho, T. Nguyen Trung, S. Niccolai, M. Omeich, Y. Peinaud, L. Pinot, Y. Prezado, K. Pressard, V. Puill, B. Ramstein, A. Said, A. Semsoum, A. Stocchi, C. Sylvia, C. Vallerand, M.A. Verdier, O. Vitez, E. Voutier, J. van de Wiele, S. Wurth