## Slide 1: La contribution CNRS à l’accélérateur d’ESS
Sébastien BOUSSON
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay

## Slide 2
Protons
Cible de
spallation
neutrons
neutrons
neutrons
Accélérateur
European Spallation Source (ESS)

## Slide 3
European Spallation Source (ESS)
5 MW de puissance moyenne
125 MW crête!

## Slide 4
ESS: pays contributeurs et financement
France: 147 M€ dont 90 % en in-kind - ~ ¾ sur accélérateur et ¼ instruments
Accélérateur: ~ 75 M€ CEA et 24 M€ CNRS/IN2P3 (IPNO)

## Slide 5
2014
Construction starts on green field site
2009
Decision to site ESS in Lund
2025
ESS construction phase complete
2003
European design of
ESS completed
2012
ESS Design Update phase complete
2019-20
Machine ready for first beam on target
2023
ESS starts
user program
Dernières nouvelles planning:
  Démarrage linac chaud: Août 2019
  Démarrage Linac supra @ 572 MeV (spoke + med.b ): Oct 2020
  Full linac (2 GeV): 2022
ESS: planning général
~ 1 an de retard / planning 2013

## Slide 6
ESS: vues du site de construction
Mars 2014

## Slide 7
ESS: vues du site de construction
Août 2017

## Slide 8
ESS: vues du site de construction
Oct. 2017
Tunnel Linac
Galerie klystrons
Bât Liquéfacteur
Bât compresseurs
A2T

## Slide 9
La contribution CNRS/IPNO à ESS
SCRF linac (T=2K)
Warm linac
Les 13 cryomodules spoke qui couvrent la gamme 90 MeV – 216 MeV
La cryodistribution cryogénique de la section spoke (13 boites à vannes, lignes de distribution cryo, « end box »)

## Slide 10
SCRF linac (T=2K)
Warm linac
La contribution CNRS/IPNO à ESS

## Slide 11
SCRF linac (T=2K)
Warm linac
L’ensemble du système de contrôle et commande cryogénique de la section « froide » de l’accélérateur (spoke, medium b and high b).
La contribution CNRS/IPNO à ESS

## Slide 12
SCRF linac (T=2K)
Warm linac
En collaboration avec le CEA/Irfu: Design des cryomodules elliptiques (medium b et high b) & suivi de conception pour la série
CNRS/IN2P3/IPNO Contributions to ESS

## Slide 13
Coupleurs RF de puissance
Cold Tuning System
Disque céramique, 100 mm de diamètre
400 kW puissance crête (335 kW nominal)
Antenne & fenêtre refroidie par eau
Conducteur ext. refroidi en hélium supercritique
Transition du type « Doorknob » avec guide
d’onde ½ hauteur WR2300
Tuning « lent » (moteur pas à pas)
Course max: ~ 1.3 mm
Plage d’accord: ~ 170 kHz
Résolution: 1.1 Hz
Tuning rapide(piezo):
Tension jusqu ’à +/- 120V
Plage d’accord à 2K:
675 Hz (minimum)
Cavité double spoke
Cavité double spoke (3-gaps), 352.2 MHz, b=0.50
Objectif: Eacc = 9 MV/m [Bp= 62 mT ; Ep = 39 MV/m]
4.2 mm (nominal) d’épaisseur en Niobium
Tank hélium et renforts mécaniques en Titane
Coeff de Lorentz : ~-5.5 Hz/(MV/m)2
Sensibilité à l’accord: Df/Dz = 130 kHz/mm
Les composants du cryomodule spoke

## Slide 14
ZA 02
Giulietta
ZA 01
Romea
SD 01
Germaine
Pcav<0.5W
Excellents résultats sur les prototypes

## Slide 15
Excellents résultats sur les prototypes
Effet du traitement thermique:
dégazage hydrogène @ 600°C

## Slide 16
Fabrication de série des cavités
Près de 4 tonnes de Niobium fabriqué et livré (Tokyo Denkaï)
26 + 3 cavités spoke en fabrication @ ZANON
Démarrage du contrat: Janvier 2017
4 cavités de présérie qui seront livrées en Février 2018
26ème cavité livrée en Mai 2019

## Slide 17
Système d’accord à froid (SAF)
SAF de type double levier (« type saclay »), avec moteur pas à pas (tuning lent, large course) et 2 piézos (tuning rapide, faible course)
4 prototypes fabriqués et testés (Cryo, VT)
avec piezos 50 mm  Toutes les specifications sont atteintes
En R&D: piézos 90 mm (but: marge supplémentaire)  performances mitigées (en cours d’analyse)...
Coarse tuning range
Fabrication de série: 26 moteurs en cours de fabrication

## Slide 18
Couplers de puissance RF: 4 proto. réalisés par 2 entreprises françaises (SCT & PMB)
Banc de conditionnement RF
Double-walled tube
RF conditioning cavity
with water cooling loop
Power coupler window
Doorknob
Banc d’étuvage
montée à 155°C in 24 h
155°C pendant 24h
10-9 mbar atteint
TiN coating
Electropolished
antenna
1/2 height WR 2300
Coupleurs de puissance RF

## Slide 19
Coupleurs de puissance RF
De la réussite et de la casse…
  Pendant le conditionnement RF: casse d’une fenêtre (système d’interlock accidentellement désactivé…)
  Pendant l’étuvage: montée trop forte en température sur un des coupleurs -> la brasure d’une traversée a coulé -> pollution coupleur
  Un conditionnement réussit à la puissance nominale: 110 kW en standing wave, soit l’équivalent de 400 kW en travelling wave.
Crack céramique
2 nouveaux prototypes fabriqués (PMB) et en test actuellement à l’IPNO (nouvelle source RF 2.8 MW)
Test proto @ Cea Saclay
Série de 26+3 coupleurs:
marché lancé, offres reçues,
analyse des offres en cours…

## Slide 20
Cryomodule spoke
Cold/warm transition
Gate valves
Inter-cavity belows
Coupler/vacuum vessel interface
Thermal shield
Vacuum vessel & its
Mechanical support

## Slide 21
Cryomodule spoke
Prototype du cryomodule spoke
  Test d’assemblage / désassemblage qui confirment le design du cryomodule et des outillages associés
  Test cryogénique (pas/peu de RF) en cours (avec boite à vannes prototype)
  Test complet en puissance à Uppsala aura lieu en janvier 2018.
  Série: dernier cryomodule @ Lund: Oct. 2019

## Slide 22
Cryodistribution spoke
Cryodistribution spoke
  Test cryogénque du prototype connecté au cryomodule en cours actuellement: fonctionnement très satisfaisant, régulation LHe OK, mesures pertes cryo en cours
  Série: publication du marché de fabrication de 13 ensembles sous 15 jours. L’installation à Lund est prévue à partir de l’été 2019 !
Beam direction
To the CDS-EL and ACCP
End box 
Spoke cryomodule
Valve box
Valve box support
Positioning frame
Interface with the Header unit
Fiducials supports
Cryogenic valves
Interface with the cryomodule
He relief branch line

## Slide 23
A suivre…