## Slide 1
L. Serin LAL /Orsay serin@lal.in2p3.fr 21/02/17
Les détecteurs du LHC
CMS
LHCb
ATLAS
ALICE

## Slide 2: Sommaire
1- Introductions; Rôle des détecteurs
2- Géométrie et techniques utilisées pour les détecteurs
3- Contraintes due à l’environnement LHC
4- Les détecteurs LHC : ATLAS, CMS (LHCb, ALICE)

## Slide 3: Détecteur de physiques des hautes énergies
HEP Experiments
But de physique
 Que mesurer, performances nécessaires
Environnement:
Cible fixe / collisionneur
place, radiation, taux d’interaction
Couts et planning !
Choix des Détecteurs/Technologies:
Compromis entre spécifications et contraintes !

## Slide 4: Rôle des détecteurs (I)
Détecteur idéal doit mesurer et identifier tous les produits finaux de la collision:
Leptons chargés
électron : particule chargée + interaction électromagnétique dans la matière  arrêté dans « peu » de matière
muon : particule chargée + faible interaction dans la matière
( ~10-6s)  traverse les détecteurs
Tau : particule chargée mais  ~2.10-17 s, reconstruction à partir
des produits de désintégration (leptons chargées ou pions
+ - ou 0 ())
- Photons
Particule neutre + interaction électromagnétique dans la matière
 arrêté dans « peu » de matière

## Slide 5: Rôle des détecteurs (I)
- Quarks et gluons pas à l’état libre hadronisation :
Hadron chargé (, K, p) : charge +interaction
nucléaire : nécessite plus de matière pour arrêter
les particules. Masse différente pour identification
supplémentaire (LHCb, ALICE)
Hadron neutre : soit interaction électromagnétique (0  )
soit interaction nucléaire (neutron)
Quarks et gluons reconstruit en « sommant » toutes ces particules « collimées »  jet
Quarks b ( Mésons B) : durée de vie de l’ordre de ps
produits de désintégration ne
proviennent pas du
vertex primaire

## Slide 6: Rôle des détecteurs (III)
Certaines particules n’interagissent pas (ou très peu) dans le détecteur :
- Neutrinos
Neutrons lents
(neutralinos /SUSY)
Pas de mesure individuelle possible mais
conservation énergie + moment dans le
plan transverse
 Difficile à mesurer avec précision car dépend de toutes les autres
mesures
Toute énergie non mesurée (particule dans un « crack » , partie détecteur
défectueuse)  grande énergie manquante …. comme un signal de possible
de nouvelle physique

## Slide 7: Géométrie des détecteurs
Analyse des produits de désintégrations
dans un faible angle /faisceau
Détecteurs similaires à cible fixe,
perpendiculaire au faisceau
 Spectromètre, dipôle magnétique
Particules à détecter sur tout l’angle solide (4). Détecteurs arrangés autour du faisceau avec structure oignons
Barrel : cylindre central
Endcap : Bouchons jusqu’à petit 
Champ magnétique : solénoïde ou toroïde

## Slide 8: Techniques utilisées
Particule chargée : Déviation dans un champ magnétique, mesure non destructive (ou presque !) de charge et moment
Lorentz force : p(GeV)=0.3 B(T) R(m)
Moment (p)
Champ magnétique et détecteur très segmentés donnant un signal lors du passage du particule chargée
(ionisation / excitation  e-/ions,e-h)
Mesure d’énergie : Techniques calorimétriques* utilisées en arrêtant les particules dans un milieu dense et en mesurant un signal proportionnel à l’énergie déposée soit dans ce même milieu (calorimètre homogène) ou
dans un autre milieu avec alternance absorbeur/signal (calorimètre à échantillonnage)
Matériaux différents pour stopper (e±,) ou hadrons
Pb, cristaux Fe, Cu, W
Signal liquide noble (Ar) , gaz, Si, cristal
* Calorimétrie au sens de la chimie  bolomètre dans notre domaine

## Slide 9: E vs p

## Slide 10: Gerbes électromagnétiques/hadroniques
e-
20 GeV e-
all particles
only e+/e-

## Slide 11: Techniques utilisées
Identification de particule : utilisation d’interaction dans la matière qui dépendent de =E/m ou =v/c (combinée avec mesure de p)
rayonnement de transition (  > 1000 séparation e-/, 0.5 GeV-140 GeV)
effet Cerenkov : séparation /K/p
Mesure de temps de vol /K/p
Perte d’énergie par ionisation
Utilisation des formes des dépôts d’énergie dans les calorimètres (e vs jet)

## Slide 12: Interaction/identification des particules dans CMS

## Slide 13: H  in proton-proton collisions 8 TeV

## Slide 14: Z e +e - dans des collisions Proton-Proton

## Slide 15: Z e +e - dans des collisions Pb-Pb

## Slide 16: Production d’une paire de jets (quark ou gluon)

## Slide 17: Désintégration d’une pair top-antitop : e b b

## Slide 18
Contraintes expérimentales au LHC
Tevatron
9 order of magnitude
11 order of
magnitude
LHC
Interaction proton-proton (QCD)
Grand section efficace et très grand taux d’interaction à chaque collision
Processus « intéressants » du MS : ~6 ordres de grandeur inférieur
Higgs : 9 ordres de grandeur (Nouvelle physique ?)
Recherche de phénomènes rares parmi un grand nombre d’évènement ( Trigger)
Evènements superposés à chaque interaction (pile-up)

## Slide 19
Pile-up
Zµµ avec 25 collisions
~10 cm
Besoin de détecteurs rapides pour minimiser les superposition des
collisions précédentes (toutes les 25 ou 50 ns)
Besoin d’un détecteur précis et très segmenté pour minimiser l’impact
du pile-up ( bcp de voies d’électroniques)
Collisions à 40 MHz avec taille d’évènement de l’ordre de 1 Mb
Impossible de tout enregistrer sélection le plus tôt en ligne (trigger)
On garde ~300 Hz (qqs Pb) / 40 MHz de collisions

## Slide 20
Niveaux de radiations
A r=11 cm, photons flux of 30 MRad !
1 gray= 100 Rad ~ 6.241012 MeV/kg energie déposée (1J/kg)
X rays and  :
1 rad = 10 mSv
Public <1 mSv / an
Contraintes importantes sur les detector et technologies + électronique utilisables : vieillissement dans les detectors gazeux, pollution dans détecteurs liquides, perte de lumière dans les cristaux (transparence) (scintillation/cerenkov) , déplacement d’atome les détecteurs solides

## Slide 21
Le détecteur ATLAS : 1990 (R&D) à 2006
45 m
25 m
7500 t ~1 tour Eiffel
108 canaux

## Slide 22
Avril 2002
Septembre 2004
Aout 2005
Février 2006
Le détecteur ATLAS : Installation 2002 à 2006

## Slide 23: ATLAS
178 laboratoires dans 38 pays
2900 participants
~1000 étudiants en thèses

## Slide 24
Détecteurs de trace (solides)
Détecteur à pixels  « strips » à plus grand rayon
(~un appareil photo)

## Slide 25
Détecteurs de trace (gazeux) : grands R + 
ATLAS :spectromètre 
ATLAS : TRT (R~1m)

## Slide 26
Calorimètres

## Slide 27
Calorimètres
Densité : 8.3 g/ cm3 (Pb 11 g/cm3). Cristal développé pour CMS calo

## Slide 28
Le détecteur CMS
21 m
15 m
12000 t > 1 tour Eiffel
108 canaux

## Slide 29
Le détecteur LHCb
20 m
6 m

## Slide 30: ALICE
 spectrometer
TRD detector
TOF
TPC : dE/dx
EM calo (PHOS
EMcal)
RICH