## Slide 1: Projet ThomX : nouvelle source de rayons-X
Manar AMER
au nom du projet ThomX
manar.amer@ijclab.in2p3.fr

## Slide 2: Sommaire
sources Compton
La machine ThomX
  Linac, Ligne de transfert et ligne d’extraction ThomX
  Anneau
  Cavité Optique Fabry-Perot
Ligne-X
Perspectives
Bonne Nouvelle

## Slide 3: ThomX
Sir Joseph John Thomson
X-rays

## Slide 4: Généralités des sources Compton

## Slide 5: Diffusion Compton
M. Gambiccini, P. Cardarelli et al. technical design meeting collimation and characterisation system review
“ X-rays ”
“ γ-rays ”
HiγS2
GRAAL: 400-1500 MeV
ThomX

## Slide 6: Compton Source: schematic
Pour obtenir un haut flux : (1012 – 1013 ph/sec)
ƒrep (~ 10-100 MHz)
Puissance Laser = 100kW – 1MW
 La section efficace Compton/Thomson
2 principaux schémas
Storage ring
power laser
(FP cavity)
e- gun
LINAC (MeV)
Section efficace ≈ physique
Luminosité ≈ géometrie
Linac
LINAC (MeV)
power laser
(FP cavity)
e- gun
1mJ/pulses

## Slide 7: X-ray sources – Brightness/Brilliance
Tubes à rayons-X:
sources à l’échelle d’un labo
Manque de : puissance, monochromaticité, cohérence.
Synchrotron:
Encombrant et temps d’accès limité
Haute : puissance, monochromaticité, cohérence
Source Compton Compacte:
faisceau de haute brillance à l’échelle d’un labo (hôpitaux, labos, musées)
faisceaux produits de manière inhabituelle
  Compacité (surface ~ 100 m2)
  Energie des rayons-X accordable
  Haute gamme en énergies des rayons-X (keV à MeV)
  Haute Brillance 1011 – 1013 ph/(s.mm2.mrad2) dans 0.1% BW
  Flux 1012 - 1013 ph/s

## Slide 8: La machine ThomX
Source de lumière compacte

## Slide 9: ThomX : sur le campus d’Orsay
Paris-Saclay

## Slide 10: ThomX : caractéristiques
Ee = 50 MeV - 70 MeV
45 keV - 90 keV
10 mrad /22 keV - 7 mrad / 45 keV
e- beam
dump
Laser + 4 mirrors FP cavity
X-rays
e- beam
dump
Transfer line (transport & diags.)
Ring
Injector + Linac
Faisceau de rayons-X
1011
70 μm
1013
Brillance ph/s/ mm2 / 0.1% bw / mrad2
Taille transverse de source
Flux ph/s
EX sur l’axe
40-90 keV
θ (mrad)
EX (keV)
90
45
Ee = 70 MeV
Ee = 50 MeV
10
-10
Système Laser /Cavité
• puissance moyenne 100W
• Puissance stockée 1 MW (20-30 mJ/pulse)
Machine d’électrons
• 1 nc / paquet, 50 Hz freq. inj.
• 50-70 MeV
• Anneau, 16.7 MHz frep.
• σe ~ 70 μm
• N ~ 5-10 mm.mrad
• τe ~ 10-20 ps

## Slide 11
Oct 2018
fin 2018
sept 2017
fin 2022
200, Rue André Ampère, 91440 Orsay

## Slide 12: Linac, Ligne de transfert et ligne d’extraction ThomX

## Slide 13: Linac (LI), Ligne de transfert (LT) et ligne d’extraction (LE) ThomX
6 Dipôles
14 Quadrupôles
2 dipôle injection/extraction
8 Steerers
7 BPM
5 stations de diagnostique
3 ICT
2 Faraday cups
Photo-Canon 80MV/m
Section accélératrice type LIL (50 – 70 MeV)

## Slide 14: Etapes du commissioning LI/TL/LE
Etape 1 : conditionnement RF  Terminé
Etape 2 : Faisceau jusqu’à l’entrée section avec une charge de 100 pC et une énergie de 5 MeV  Terminé
Etape 3 : Faisceau jusqu’au dump du bout du linac avec une charge de 100 pC et Energie de 50 MeV  Terminé
Etape 4 : Faisceau jusqu’au dump de la ligne d’extraction après passage dans la TL  Terminé
Etape 5 : Optimisation  En cours
  Matching des paramètres optiques pour injection dans l’anneau
  Correction d’orbite
  Rapprochement simulation/expérience
  Mesure de la fonction de dispersion
  Optimisation de la durée du laser
  Mesure de longueur de paquet
Linac-TL :
Energie = 50 MeV
Charge = 100 pC
Emittance < 5 pi.mm.mrad
Mesure d’énergie sur la TL : 27/09/2022
Énergie spread = 25keV

## Slide 15: Anneau

## Slide 16: Anneau : maille et paramètres
8 Dipôles
24 Quadrupôles
12 Sextupôles
2 Kickers
1 septum
1 cavite RF
28x40 mm
Paramètres | Valeurs / Unités
Énergie (électrons) | 50-70 MeV
Charge (paquet) | 100 pC - 1 nC
Durée du paquet (rms) | ~30 ps
circonférence | 18 m
Fréquence de révolution | 16.7 MHz (60 ns)
Courant | 16.7 mA
Fréquence RF /Harmoniques | 500/30 MHz
Facteur de compaction | 0.0125 - 0.025
Temps d’amort. trans./long. | 1.2/0.6 s
Fréquence de répétition | 50 Hz
Taille faisceau à l’IP | 70 μm
Energie perdue par tour | 1.57 eV
12 BPM
12 correcteurs

## Slide 17: Etapes principales du commissioning
Premier tour
(19 sept. 2022)
Premiers tours ~300 tours
(3 oct. 2022)
Stockage
Stockage avec
la cavité RF >200k tours
(8 déc. 2022)
B.1 - Injection et premier tour : commissioning injection, threading, commissioning instrumentation
B.2 - Etablissement d’une orbite : fermeture de l’orbite, correction d’orbite, tunes, chromaticité
B.3 - Stockage et extraction : mesures précises, BBA, systèmes de rétroaction, diagnostiques faisceau (SRM)
B.4 - Physique machine : LOCO, battement béta, fonctions béta et de dispersion, diagnostiques, études dynamique faisceau

## Slide 18: Cavité Optique Fabry-Perot

## Slide 19: Cavité Fabry-Perot de ThomX
Paramètres | Valeurs typ.
Fréquence de répétition laser | 33.3 MHz
Longueur d’onde du laser | 1031 nm
Longueur de la cavité optique | 8.994 m
Finesse de la cavité | 40 000
Taille du waist à l’IP | 70 µm
Puissance injectée (moyenne) | 100 W
Puissance stockée (moyenne) | 1 MW
Table optique montée sur un hexapode précis au micron

## Slide 20: Système optique
Ampli.
Alphanov
CPA
70 W
Oscillateur Ultra-stable NKT/OneFive
@33MHz
40 mW
e-
IP
Anneau
Cavité-FP
Miroir de haute
finesse du LMA
Système
d’asserv.
PZT EOM AOM Motor
Photodiode
Signal d’erreur
Pound-Drever-Hall
Rétroaction rapide pour annuler le bruit de phase
PZT
Horloge
@16,7MHz
Phase detection
Rétroaction lente pour garder la cavité @ 33MHz
Photodiode
vide : 10-9 mbar
Propreté : ISO5

## Slide 21: Commissioning : cavité Fabry-Perot
Faits
Montage des miroirs et injection :
  Mesures de finesse : 30 000
  Rétroaction sur l’injection (lock)
  Monté en puissance : 25 kW (stocké)
Déjà obtenu
80kW mesuré avec la cavité ThomX
  Utilise 133 MHz laser
  Dans le site de test et non connecté au e-ring
400kW mesuré avec la cavité prototype de ThomX (non stable)
200kW mesuré avec la cavité prototype en long-terme
D-shape mirrors
À Faire :
Gestion de la dégénérescence de mode à haute puissance
Mode supérieur supprimés avec les miroirs L-shape pour ThomX
Montée en puissance dans la cavité  700 kW
  70W (max amp power) x 100% (max coupling) x 10k (max FP-cavity gain)
Synchronisation: Cavite/anneau avec une gigue temporelle ~ps
un facteur d'amélioration de 1000-2000 dans la Production de rayons X

## Slide 22: Ligne-X
Une partie original de ThomX

## Slide 23: Principaux composants
Igloo
Hall D1
Table 1 (igloo)
Suivi en ligne du faisceau
collimation et focalisation du faisceau de rayons-X (transfocateur)
Table 2 (hall D1)
Caractérisation rayons-X
Monochromateur
Montages expérimentaux
Détecteurs (spectromètres, cameras X, etc.)

## Slide 24: Perspectives

## Slide 25: ThomX commissioning phases
Commissioning: expected first X-ray mid-2023 (until 2024)
  Laser Power: 100 KW
  Beam charge: ~50 pC @10Hz
  Beam energy: 50 MeV
Power UP (end of 2024 - ?)
  Laser Power: 500 KW
  Beam charge: ~100 pC @50Hz
  Beam energy: 50 MeV
Final performances (?)
  Laser Power: 1 MW
  Beam charge: 1 nC @50Hz
  Beam energy: 50-70 MeV
X-ray beam
1010
108
45 KeV
Flux ph/s
Brigthness ph/s/ mm2 / 0.1% bw / mrad2
EX on-axis
X-ray beam
1011 - 1012
109 - 1010
45 KeV
Flux ph/s
Brigthness ph/s/ mm2 / 0.1% bw / mrad2
EX on-axis
X-ray beam
1013
1011
40-90 KeV
Flux ph/s
Brigthness ph/s/ mm2 / 0.1% bw / mrad2
EX on-axis

## Slide 26: Bonne Nouvelle

## Slide 27: Première détection de rayons-X sur ThomX
On 23/06/2023 Just a week ago
First ThomX X-ray detection signal
  signal compatible with the expected value given the currently estimated incident beam parameters
  25 pA corresponds to ~ 10^6 ph/s
  Increase flux when :
    de synchro : 10^3
    laser power : 50
    e-charge : 10
Every outstanding achievement starts with small steps

## Slide 28: Merci pour votre attention
ThomX collaboration

## Slide 29
Back up

## Slide 30: Etapes principales du commissioning
30
Stretcher
Laser
Amplifier
Compressor
Caractérisation de l’oscillateur laser
  ultra-stable en comparaison avec une source continue de référence
Caractérisation de l’amplificateur laser :
  Étirement @10ns dans un CVBG (double-pass)
  Injection fibre
  Amplification à ~100W
  Compression @13ps Puissance dispo. : ~ 70W 1,1 < M² < 1,2
Injection dans la cavité (25kW stocké)
Montée en puissance dans la cavité  700 kW
  70W (max amp power) x 100% (max coupling) x 10k (max FP-cavity gain)

## Slide 31: X-rays experimental hutch
Standard imaging
Phase contrast imaging
Tomography
Fluo spectro
Design a modulable equipment
in order to be able to explore/qualify the main analysis techniques
Diffraction
~ 1m
monochromator
Hexapode monochromator
Hexapode sample
& 360o rotation
goniometer
rotative
detector arm
slits
slits
Detector alignment system

## Slide 32
Imaging
CMOS camera
few cm
High counting rate Si det
CdTe pixel 2D det
Gonio
RADIOTHERAPY
RADIOBIOLOGY
High Z drugs PAT STUDIES
 With the ThomX upgrade
(70 Mev e- / 90 keV X-ray)
few
cm
Monochromator
(present or retracted)
Transfocator
(present or retracted)
FLUO
DIFFRACTION
IMAGING
Standard imaging
Phase contrast imaging
Tomography
Fluo spectro
Diffraction
1st demo experiments
 Qualify the source

## Slide 33: Applications

## Slide 34: 2 façon d’utiliser le faisceau Compton
 Mesure d’échantillons larges en 1 fois sans le déplacer
(patient, matériaux …)
1. faisceau divergent en 2D
(biomédicale / héritage culturel)
Radiographie conventionnelle
Soustraction de K-edge
Image par contraste de phase
RADIOTHERAPIE
IMAGING
• Plusieurs cm de diamètre
• Faisceau rose (qq % - 30% )
2. Partie centrale du faisceau
(héritage culturel / sciences des matériaux
/ biomédicale)
Spectroscopie par fluorescence
 composition chimique
Diffraction
 analyses structurelles
Focalisation = lentilles réfractives = Transfocateur
• faisceau < mm à < 150 μm
• qq % à 0.01 % larg. spect. avec mono.)
• Flux ~ 1011 - 1013 ph/s
• 40 - 90 keV
• Flux ~ 108 - 1010 ph/s
• énergie 40 - 90 keV
65 μrad
0.4 mm

## Slide 35: Faisceau X pour les premiers utilisateurs
Faisceau entier
Dist. source-échant. : 10.6 m
Divergence: ~1/γ = 7.5 mrad (~15cm sur échantillon)
Flux: ~109 ph/s
Largeur spectrale : <40%
Faisceau focalisé (= 39 lenses)
Dist. source-échant. : 10.6 m
Divergence: ~65 μrad (~380 μm sur échantillon)
Flux: ~105 ph/s (22% transmission incluse), x2 par rapport à un iris
Largeur spectrale : 1%
1/γ  ~ ½ du flux total et de l’énergie
Phys. Rev. ST Accel. Beams 14, 044701 (2011)
Lentilles Al avec 0.4mm d’ouverture
65 μrad
0.4 mm
Couleur = Energies, taille = flux
Taille RMS (pondérée en flux) = 150 μm

## Slide 36: Faits 2021-2023
2021
  19 May : autorisation de l’ASN pour la phase 1
  Linac (E = 50 MeV, Frep = 10 Hz, Charge = 100 pC)
  juil. : conditionnement de la section RF
  sept. : conditionnement du canon (1 Hz)
  4 Oct : premier faisceau canon ~4 MeV
  6 Oct : premier faisceau LIL section 37 MeV (nominal 50 MeV)
  20 Oct Gun conditionning 80 MV/m, 10 Hz (5MeV)
  26 Oct 50 MeV beam
  25 Nov External audit (SGS) to obtain ASN autorisation phase 2 (TL + ring + EL)
2022
  Optimisation/Alignement photoinjection
  1st Aug ASN autorisation phase 2
  Linac + Transfer Line + Ring + Extraction Line
  30 Aug Beam ready for injection
  19 Sept First ring turns
  3rd Oct First ~400 turns (without RF cavity)
  8 Nov Breakdown of Klystron Filament
  8 Dec Beam stored with RF cavity
  9 Dec Beam dumped at the end of the extraction line
2023
  13 Jan RP measurements for changing the ASN phase
  7 Feb envoie dossier ASN pour autorisation phase 2b
  Linac + Transfer Line + Ring + Extraction Line + transfert rayons-X
Next steps
  Beam extraction from the ring
  Better/longer storage in the ring
  Fabry Perrot cavity ready
  Xline first beam (autumn 2023)

## Slide 37: Tour d’horizon
Paramètres nominaux de ThomX
  E- énergies = 50 -70 MeV ; frep = 16 MHz ; σe = 0.5% ;
  puissance laser = 1 MW, énergie rayons-X = 40-90 keV ;
  Brillance = 1011 ph/(s.mm2.mrad2) dans 0.1% larg. spect.
2 d’utiliser le faisceau de rayons-X :
  Faisceau conique large en 2D
    Radiographie conventionnelle
    Soustraction de K-edge
    Contraste de phase
    Radiothérapie
  Faisceau fin (focalisé)
    Spectroscopie par fluorescence
    Diffraction
• 1011 - 1012 ph/s @ 1% - 30% bw
• faisceau de qq cm diamètre
• ~ 108 ph/s @ 1% bw
~ 107 ph/s @ 0.01% bw
• Taille faisceau = 0.4 mm  150 μm
65 μrad
0.4 mm
Toward
sample
IP