## Slide 1: Interféromètre à conversion de fréquences ALOHA en bande L : intégration au réseau de télescopes CHARA
Julie MAGRI
Ludovic Grossard, François Reynaud, Marc Fabert, Laurent Delage (XLIM)
Jean-Michel Le Duigou (CNES), Rodolphe Krawczyk (TAS)
26ème Congrès Général de la Société Française de Physique

## Slide 2: Partenaires
Thèse financée par :
Thèse en collaboration avec :
Laboratoire de recherche :

## Slide 3
Introduction :
Pourquoi utiliser l’imagerie par un réseau de télescope ?

## Slide 4: Évolution des moyens d’observations
XVIe siècle
XXe siècle
XXIe siècle
Canada-France-Hawaii Telescope
(Mauna Kea, Hawaii, USA)
D = 3,60 m
Lunette de Galilée
Very Large Telescope Interferometer (VLTI, Chili)
D = 8,20 m
Notes: Augmentation diamètre, sensibilité, résolution
Réseau de télescope  collecter et mélanger champs

## Slide 5: Avantages de l’interférométrie
D = 100-300 m
Utilisation d’un réseau de télescopes et de l’interférométrie
Meilleure résolution angulaire : 10 à 3 nrad
Télescope classique monolithique
D = 1-10 m
Petite résolution angulaire : 1 à 0,1 µrad
Notes: µrad  voir mon manuscrit de thèse qui serait dans placé dans l’ISS (30 cm / ISS 400 km)
nrad  voir mon manuscrit de thèse qui serait sur la lune (30 cm / terre lune 400 000 km)
Mesure des signaux d’interférences ≠ image
Analyse de la cohérence mutuelle
Interférences : mesure de la ressemblance entre les deux champs collectés par les télescopes
Echantillonnage du spectre des fréquences spatiales de l’objet observé

## Slide 6: Instruments existants et bandes spectrales
2,5 µm
Moyen
Infrarouge
Lointain
Infrarouge
Proche
Infrarouge
Infrarouge
Ultra-violet
Visible – bande spectrale V
Pas de fond
thermique
Fond thermique
Sources intéressantes dans le MIR ;
Objets « froids » :
  Exoplanètes
  Young Star Objects
  Naines brunes
  Poussières
  Noyaux actifs de galaxies
  …
Notes: Bandes astro
Autour du vis et nir pas de fond thermique
Band L M N fond thermique embêtant  refroidir tout le système

## Slide 7
Une nouvelle alternative: Le mariage de l’astronomie haute résolution et de l’optique non linéaire

## Slide 8: Le projet ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis)
Association de l’optique non linéaire et l’optique guidée pour l’astronomie haute résolution
Interféromètre fibré et asservi à conversion de fréquences dans le moyen infrarouge
 application en bande L à 3,5 µm au réseau de télescopes CHARA

## Slide 9: Le projet ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis)
Interféromètre fibré et asservi à conversion de fréquences dans le MIR
 application en bande L à 3,5 µm au réseau de télescopes CHARA (CA, USA)
Faisceau de pompe
50 m fibre asservi en longueur
50 m fibre asservi en longueur
Recombinaison et détection de franges
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
LAR : ligne à retard
PPLN : Periodically Poled Lithium Niobate

## Slide 10: Optique non linéaire : processus de sommes de fréquences
1 puce
10 guides
Periodically Poled Lithium Niobate
νs+ νp= νc
3500 nm
820 nm
3500 nm
Silicium
PPLN
Paramètres
des guides
variables
PPLN
χ(2)
Notes: Quasi accord de phase
Inversion périodique de la non linéarité
Ridge scillé dans un wafer  bon confinement des champs
Somme de fréquence : SFG  on conserve la phase de l’onde qui vient de l’étoile  processus cohérent / cohérence  interférométrie ok
Phase étoile + phase pompe (constante)  Différence des phases donc pompe éliminée
Grande longueur de cohérence pour la pompe

## Slide 11: Stratégie du projet ALOHA
ALOHA @1,5 µm
1,5 µm + 1,06 µm  630 nm
ALOHA @3,5 µm
3,5 µm + 1,06 µm  817 nm
ALOHA @10 µm
10 µm + 1,55 µm  1300 nm
Tests en laboratoire
Tests sur le ciel à CHARA
 Franges en 2015
Tests en laboratoire
Test sur le ciel à CHARA sans conversion  franges en mars 2022
Tests en laboratoire
Tests sur le ciel
✔
✔
✔
✔
Tests sur le ciel à CHARA avec conversion
✔

## Slide 12
Intégration de l’instrument
ALOHA à CHARA

## Slide 13: Le réseau de télescopes CHARA
Réseau de télescopes CHARA :
  Situé au Mount Wilson (USA, CA)
  6 télescopes, miroir primaire D = 1 m
  Ligne à retard (course 2x 45 m)
  Instrument le plus résolvant au monde (Dmax = 334 m, res. ang. = 3 nrad @1 µm)
  λmax = 2,5 µm (Instrument FLUOR/jouFLU)
Télescopes S1 et S2
S1
S2
E2
E1
W2
W1
LAR
Notes: LAR compenser les différences de marches variables générés par la rotation de la terre

## Slide 14: Le réseau de télescopes CHARA
Télescopes
Laboratoire de recombinaison des faisceaux
Réducteurs de faisceaux
LAR
Instruments
Recombinaison
Tubes sous vide
~ 35 cm
~ 60 cm

## Slide 15: Nécessité d’adapté ALOHA pour CHARA
Injection de la lumière astro
Modules d’injection au niveau des télescopes
Peu de place
À la verticale
Transport des faisceaux
Fibres optiques
Asservissement des différences de longueur
Interfaçage avec les LAR CHARA
Modules de collimation
Modules de réinjection
Recombinaison des faisceaux
Système d’acquisition
+
+
+
+
+
Communications à distance entre les instruments (> 240 m)
+
Communications à distance entre les expérimentateurs

## Slide 16: Installation des fibres optiques de pompe et de transport du signal
Passage des fibres entre le laboratoire de recombinaison et les télescopes S1 et S2
Passage des fibres dans les télescopes
Conduit PVC
Fibre

## Slide 17: Nécessité d’asservir la différence de longueur des fibres
Les longueurs des fibres peuvent varier :
stress thermiques
(températures extérieures varient beaucoup)
 stress mécaniques télescopes
 stress mécaniques divers
Nécessité d’asservir :
 fibres de 50 m transport laser de pompe
 fibres de 240 m transport lumière astronomique
(convertie ou non)

## Slide 18: Nécessité d’asservir la différence de longueur des fibres
Faisceau de pompe
Recombinaison et détection de franges
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
50 m fibre asservi en longueur
50 m fibre asservi en longueur
Notes: Métrologie, système PID, longueurs de fibres ajustées en TEMPS REEL avec un signal d’erreur
Temps de réponse de 0,2 ms, 5000 Hz

## Slide 19: Nécessité d’asservir la différence de longueur des fibres
Faisceau de pompe
Recombinaison et détection de franges
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
240 m fibre asservi en longueur
Télescope
Conversion de fréquence : PPLN
LAR CHARA
MIR
NIR
MIR
NIR
50 m fibre asservi en longueur
50 m fibre asservi en longueur
Plage de correction des actuateurs

## Slide 20: Modules d’injection dans les télescopes (avec et sans conversion)
(a) Sans conversion
(b) Avec conversion
(a)
(b)
Chart: Acceptances spectrales

## Slide 21: Modules de collimation (LAR CHARA)
Chariots mobiles CHARA (45 m !)
Notes: Position chariots à 5 nm rms précision
Maximum 1 cm / sec
Faisceau laser de métrologie

## Slide 22: Modules de réinjection, recombinaison et détection
22
Récupération de la lumière des LAR
Recombinaison
Détection en comptage de photons
TF des franges temporelles

## Slide 23
Observation de franges sur le ciel à 810 nm
(sans conversion de fréquence)

## Slide 24: Franges sur le ciel sans conversion de fréquence (Mars 2022)

## Slide 25: Franges sur le ciel sans conversion de fréquence (Mars 2022)
/!\ franges temporelles
modulation de la différence de marche à 141 µm/s
Scan à une fréquence de 175 Hz (canal 35)
 Aller-retour du chariot autour des franges
 vitesse du chariot à 70,70 µm/s
/!\ Asservissement des longueurs des fibres de pompe et de transport du signal
Notes: 1) Vidéo se lance pas  décrire le VI  trames avec les photoévènements – comptage de photon (blanc mais que quelques fW), on gère la fréquence des franges grâce à la modulation temporelle du chemin optique, on fait une TF  DSP blanc moyennée 5 acquisitions, rouge instantannée  on ne sait pas où est la ddm nulle  scan en déplaçant le chariot autour d’une position où on suppose trouver les franges (franges internes)  modulation de la ddm à 141 µm/s  canal 35  code chara spécial ALOHA  affichage du RSB qui va être notre critère principal pour savoir si on a des franges ou non  moments où la LAR passe autour de la ddm nulle on voit apparaître un pic frange sur le DSP autour du canal 35  une fois trouvé on se cale dessus  longueur de cohérence 168 µm (plage de 300µm pour trouver les franges)

## Slide 26
Bilan et perspectives

## Slide 27: Etat des lieux du projet ALOHA
Étude de faisabilité : franges sur le ciel avec un interféromètre à conversion de fréquences à 1,5 μm à CHARA | Validé en 2015 ✔
Conversion sur un bras sur le ciel à 3,5 μm à C2PU (Calern) | Validé en 2019 ✔
Franges en laboratoire avec un interféromètre à conversion de fréquences à 3,5μm | Validé en 2020 ✔
Franges sur le ciel avec un interféromètre fibré et asservi sans conversion de fréquences à CHARA | Validé en 2022 ✔
Tests de la stabilité des modules de conversion avec une source interne | Validé en 2022 ✔
Conversion sur un bras sur le ciel à 3,5 μm à CHARA | En attente ⌛
Franges sur le ciel avec un interféromètre fibré à conversion de fréquences à 3,5μm | En attente ⌛

## Slide 28: Perspectives pour le projet ALOHA
Augmentation du TRL (travail sur le packaging)
ALOHA à 10 µm
Spectrométrie avec conversion de fréquence (thèse actuelle XLIM)
ALOHA pour des applications dans l’espace (tests des technologies dans des nanosatellites)
Collaboration XLIM/CHARA sur la mise en œuvre d’un réseau de télescopé fibré kilométrique (12 télescopes dont 1 mobile, base maximale 1130 m, 66 bases)
- : réseau existant (base maxi = 334 m)
- : futur réseau (base maxi = 1130 m)

## Slide 29: ALOHA dans un CubeSat
Sans conversion de fréquences (ESUS)
↓
Avec conversion de fréquences
Objectif : élargissement du domaine d’application du projet ALOHA au domaine du spatial
tests des composants dans un environnement spatial
Mesure du diamètre du Soleil
Collaborations CSU :
CentraleSupélec
OCA

## Slide 30: Publications
Revue internationale à comité de lecture :
« Influence of the input-stage architecture on the in-laboratory test of a mid-infrared interferometer: application to the ALOHA up-conversion interferometer in the L band »,
Julie Magri , Lucien Lehmann, Ludovic Grossard, Laurent Delage, François Reynaud, Mathieu Chauvet, Florent Bassignot, Rodolphe Krawczyk and Jean-Michel Le Duigou ; MNRAS, Vol 501, Feb 2021, pp 531–540, doi.org/10.1093/mnras/staa3283 (Facteur d’impact : 5.356)
Université de Limoges : « Projet ALOHA : Interféromètre fibré à conversion de fréquence dans le moyen et lointain infrarouge »,
Julie Magri, Ludovic Grossard, Laurent Delage, François Reynaud,
https://www.unilim.fr/journees-interdisciplinarite/83– DOI : 10.25965/lji.83 ; CC BY-NC-ND 4.0 International
Soumis et en attente de retour :
« Outdoor fibre link between two telescopes and the lab of the CHARA array at 810 nm. Demonstration of the optical path servo control. »,
Julie Magri, Ludovic Grossard, François Reynaud, Marc Fabert, Laurent Delage, Rodolphe Krawczyk and Jean-Michel Le Duigou,
09 September 2022 – Experimental Astronomy, PREPRINT (Version 1) available at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2014442/v1
Prêt pour soumission (en attente du retour de la précédente) :
« First on-the-sky interference fringes at 810 nm with the CHARA array using servo controlled hectometric outdoor fibre links »,
Julie Magri, Ludovic Grossard, Francois Reynaud, Marc Fabert, Laurent Delage, Robert Ligon, Norm Vargas, Olli Majoinen, Theo ten Brummelaar, Chris Farrington, Nic Scott, Narsireddy Anugu, Gail Schaefer, Douglas Gies, Craig Woods, Steve Golden, Victor Castillo, Matt Anderson, Rodolphe Krawczyk, Jean-Michel Le Duigou,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2022-2023

## Slide 31
Merci de votre attention

## Slide 32
ANNEXES

## Slide 33: Thèse de Julie : laboratoire XLIM
Département photonique
Permanents:
L. Grossard
F. Reynaud
L. Delage
Avec l’aide du secrétariat et de l’atelier
Collaborations:
ESA
ESO
CNES
INSU
THALES
EADS
FEMTO ST
Observatoires de Nice, Lyon, Meudon,
Toulouse, Grenoble
Mauna Kea (HI USA), Mont Wilson (CA USA)
Doctorants & post doc:
J. J. Alleman
H Lagorceix
E. Longuetau
S. Pokrovsky
L. Simohamed
G. Huss
J. Sagne
S. Vergnole
S. Olivier
S. Brustlein
L. Del Rio
L. Bouyeron
D. Ceus
J.T Gomes Novae
R. Baudoin GB
P. Darré ESO (D, Chili)
L. Szemendera GB
L. Lehmann
J. Magri
Bande H
Bande L

## Slide 34: Influence de λ sur les dimensions du réseau : vers un réseau fibré
Avantages de l’utilisation de liaisons fibrées :
Plus de limitations liées aux diamètres des faisceaux et à la longueur de Fresnel associée
Facile d’installation (flexible)
Peu de pertes de puissance
Pas besoin de construire des infrastructures complexes (CHARA = site historique protégé)
Pour une résolution angulaire constante
si λ ↗ ⇒ base ↗ ⇒ ⌀faisceaux ↗
⇒ refonte complète de l’architecture du réseau
Conduit PVC
Fibre
 | λ = 2,5 µm | λ = 3,5 µm | λ = 10 µm
Rapport d’homothétie R | 1 | 1,4 | 4
Distance de propagation L (m) | 435 | 609 | 1740
Longueur de Fresnel α (m) | 4908 | 6871 | 19632
Diamètre des optiques (cm) | 12,5 | 17,5 | 50

## Slide 35: Interféromètre en laboratoire à 3,5 µm
Ajout d’un monochromateur
  Magnitude Llimite = 2 en l’état actuel ALOHA@CHARA
Notes: Simulateur d’étoile
Etirer la fibre  balayer la différence de marche
Verre fluoré  simuler une étoile non résolue
Faisceau parallèles
Pompe partagé pour la cohérence

## Slide 36: Photographie de l’interféromètre
BRAS 1
BRAS 2
Détection
Monochromateur
LAR fibrée
Miroir
D-Shaped
OAP
Source thermique
+ L CaF2
Fibre verre fluoré

## Slide 37: Photographie de l’interféromètre
1064 nm
3500 nm
820 nm
M
M
M
OAP
MIR
Entrée via fibre verre fluoré
M
Dichroïque
Laser de pompe
1064 nm
Converti 820 nm
Sortie fibrée
D-Shaped
OAP
PPLN

## Slide 38: Division d’amplitude VS division front d’onde
Configuration lame séparatrice : division d’amplitude
VS
Configuration miroir D-Shaped : division de front d’onde
BS
Miroir
D-Shaped

## Slide 39: Détection en régime de comptage de photons
Étoile
Instrument = interféromètre
Franges d’interférences

## Slide 40: Traitement du signal
Modulation de phase (rampe de tension)
Figure d’interférence temporelle sinusoïdale
Comptage de photons
Densité Spectrale de Puissance
Moyennage incohérent
Contraste et RSB
(Remarque : deux détecteurs  )

## Slide 41: ALOHA @CHARA
PPLN: Periodically Poled Lithium Niobate
OPD : Optical Path Difference
Télescopes + conversion de fréquence
Injection MIR Etage de la pompe (fibres 50 m) Conversion de 3500  820 nm Asservissement Michelson pompe
Propagation fibrée longue distance
Fibres de 240 m PM 820 nm OPD stabilisation
Lignes à retard CHARA
Lignes à retard CHARA (collimation et réinjection du faisceau converti) Asservissement Mach-Zehnder fibres 240 m
Détection
OPD modulation (piezo) Coupleur recombinaison + LAR fibrée Filtres + compteur(s) de photons
Télescopes + conv.
Propagation
CHARA LAR
Détection
3500 nm
820 nm
Conversion
de fréquences
820 nm
3500 nm
3500 nm

## Slide 42: Fibres à CHARA
Deux fibres de 50 m :
Laser de pompe à 1064 nm dans S1
 table optique de S1
 table optique de S2
Deux fibres de 240 m :
Signal astronomique à 810-820 nm (converti ou non)
table optique de S1  lab recombinaison
table optique de S2  lab recombinaison

## Slide 43: Recombinaison des faisceaux
Coupleur de recombinaison
Ligne à retard fibrée (fixe)
OPD modulation (piezo)
 franges temporelles
Filtres
Compteurs de photons
Monostables
Acquisition

## Slide 44: Détection en régime de comptage de photons
RSB x

## Slide 45: Asservissements des longueurs des fibres

## Slide 46: Asservissement des fibres : interféromètre de Michelson
Plage de correction des actuateurs

## Slide 47: Asservissement des fibres : interféromètre de Michelson
Temps de réponse ≈ 0,2 ms
RMS = 3 nm
Franges observables pour chaque trame
 Différence de marche ≈ 0
Stabilité à court terme
(trame 100 ms)
Stabilité à long terme
(≈ 1 heure)
Différence de marche
< longueur de cohérence

## Slide 48: Asservissement des fibres : interféromètre de Mach-Zehnder
Plage de correction des actuateurs

## Slide 49: Asservissement des fibres : interféromètre de Mach-Zehnder
Comme pour le Michelson  Temps de réponse ≈ 0,2 ms
Stabilité à court terme
(trame 100 ms)
RMS = 3 nm
Stabilité à long terme
(≈ 50 min)

## Slide 50: Franges à 810 nm avec une source interne
Nombre de canaux spectraux
3
10
Amélioration du RSB
Amélioration du pic franges
Amélioration du contraste
Asservissement
Sans asservissement

## Slide 51: Résultats sur le ciel à 810 nm (Vega)
Amélioration du RSB
Amélioration du pic franges
Asservissement
Sans asservissement
Nombre de canaux spectraux
5
10
Amélioration du contraste
Turbulence atmosphérique à 810 nm
Influence moindre de l’asservissement
(La turbulence à 3,5 µm sera bien plus faible)

## Slide 52: Résultats à retenir
Fibres optiques | En extérieur (majorité) + différence de longueur asservie
Fibres optiques de 240 m avec asservissement | Variation de longueur < à 2 mm (deux nuits consécutives)
 | RMS de 3 nm ⇒ franges présentes dans chaque trame
Protocole | franges en interne puis sur le ciel ⇒ franges durant deux nuits consécutives
RSB (7 canaux spectraux, 1000 trames de 0,2 s) | 92 avec asservissement > 69 sans asservissement
Contraste corrigé (servo on + correction photométrique) / contraste attendu = Rapport des contrastes | (contraste mesuré sur le ciel ÷ contraste instrumental) / contraste attendu 32% / 62% = 52 % (turbulence atmosphérique) (Vega)
Première étape pour le projet ALOHA et le futur interféromètre kilométrique fibré du réseau de télescopes CHARA
Franges sur le ciel à 810 nm (sans conversion de fréquences) ✔
Répétabilité d’une nuit à l’autre de la position de la LAR meilleure que 0,2 mm

## Slide 53: ALOHA à 10 µm