## Slide 1: EMIR&A
S. Della Negra pour EMIR&A
IJCLAB
Présentation d’EMIR&A
Andromède
« instrumentation faisceau »

## Slide 2: EMIR&A

## Slide 3: EMIR&A
EMIR&A - CDU IN2P3 - 15 février 2022
3
    2014 – 2019 :
Recherches dédiées aux effets d’irradiation dans les matériaux
Recherches fondamentales  Applications En 2019 : Evolution récente d’EMIR  EMIR&A
 Elargir les thématiques scientifiques
 Fédérer davantage la communauté scientifique qui utilise les accélérateurs
Effets de l’irradiation dans les matériaux et molécules (incluant la radiolyse)
L’analyse par faisceaux d’ions - rapprochement avec IBAF (Ion Beam Analysis-F)
EMIR = La fédération des accélérateurs pour les études des matériaux sous irradiation créée par le CNRS le 1er janvier 2014
Fédération de Recherche (FR 3618) renouvelée pour 5 ans en janvier 2022
rattachée principalement à l’Institut de Physique (INP) et à deux instituts secondaires, l’INC et l’IN2P3
Infrastructure de Recherche (IR) inscrite sur la feuille de route nationale
2021-2025 du MESRI

## Slide 4: EMIR&A
EMIR&A :
Ensemble d’accélérateurs et d’instrumentations mis à disposition des utilisateurs après évaluation par un conseil scientifique international.
 Portail EMIR&A : https://emira.in2p3.fr/
- Un appel à propositions par an
- Temps au fil de l’eau pour l’analyse par faisceaux d’ions
Structure et rassemble la communauté scientifique qui étudie la matière condensée avec des ions et des électrons accélérés
Encourage des collaborations grâce à ce pool d’instruments et à l’expertise scientifique et technique associée
- Anime la communauté scientifique :
EMIRUM (EMIR&A user Meeting)  Janvier 2021, Ecole Polytechnique

## Slide 5: EMIR&A
Expériences IBA
Propositions au fil de l’eau
Discussion avec les responsables scientifiques et
techniques des plateformes
Appel à propositions annuel
via le portail d’EMIR&A : https://emira.in2p3.fr/
Evaluation de chaque projet par deux experts scientifiques
Avis des responsables
techniques des plateformes
Comité d’Evaluation/Comité scientifique
Comité de Pilotage
Retour de l’évaluation auprès des utilisateurs via le portail
https://emira.in2p3.fr/
EMIR&A

## Slide 6: EMIR&A
CEMHTI - Orléans, UPR CNRS/INC, Université d’Orléans
  Cyclotron 45 MV, Pelletron 3 MV
  ICP – Orsay, Université Paris-Saclay
  ELYSE, accélérateur d’électrons, 9 MeV
IJCLab - Orsay - UMR CNRS/IN2P3, Université Paris-Saclay
JANNuS-Orsay : IRMA 190 keV implanteur, ARAMIS, Tandem-VdG 2 MV
Andromède, 4 MV Pelletron, ions atomiques et moléculaires multichargés
CIMAP -Caen, UMR CEA/DRF/IRAMIS, CNRS/INP, ENSICAEN, Univ. Caen-Normandie
  CIRIL - SME, IRRSUD
  INSP – UMR CNRS/INP Paris-Sorbonne Université
  SAFIR, accélérateur 2,5 MV VdG
LSI - Palaiseau, UMR CEA/DRF/IRAMIS, CNRS/INP, École Polytechnique
  SIRIUS, accélérateur d’électrons 2,5 MeV
NIMBE - Saclay, UMR CNRS/INC, CEA
  ALIENOR accélérateur d’électrons
  LEEL Microsonde ionique
CEA/DES Paris Saclay
SRMP – JANNuS Saclay : EPIMETHEE, JAPET, PANDORE
SRMA - HVTEM (1.2 MeV électrons)
15 accélérateurs
6 sites – 11 plateformes

## Slide 7: EMIR&A
NIMBE - Saclay, UMR CNRS/INC, CEA

## Slide 8: EMIR&A
ELYSE - ICP, Orsay
Etudes fondamentales de réactions chimiques ultra-rapides Analyse de la radiolyse résolue en temps
Faisceaux d’électrons

## Slide 9: Andromede: EQUIPEX (Equipex-ANR-10-EQPX-23)
Beam Line at 1°29
Primarily dedicated to beams from macromolecules to gold clusters.
Beam line at 90 °
Atomic and molecular beams from hydrogen to ions with a mass to charge ratio below 70
Accelerator and ion source
The ion beams are accelerated to high energy by a 4MV NEC Pelletron® accelerator. The terminal of this accelerator is designed to receive two types of ion sources, an electron cyclotron resonance (ECR) source and a liquid metal ion source (LMIS)
F

## Slide 10: Andromede

## Slide 11: Genesis of the facility
Research Facility ANDROMEDE
Some key dates
2010 – 2020 : Equipex
Since 2017
Research platform labelled IN2P3
Main institutes: IN2P3, UPS
Host Laboratory: IJCLab
Since 2020
Reception in the Federation EMIR&A
2022
5-year scientific strategy
Andromède 201 project
FUNDING
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
SCIENTIFIC
SCIENTIFIc
INDUSTRIAL
Multidisciplinary research facility open to the academic and industrial worlds in the fields of: Life sciences and health, Astrobiology, Accelerator sciences, Materials science, Nuclear astrophysics and nucleosynthesis, Nuclear physics, Analytical chemistry, Heritage science

## Slide 12: ANDROMEDE
Particle-Matter
Interaction
ANDROMEDERO, CoS & CU
Phys. Nucl.
Astro-Nucl
Coll. STELLA
IPHC,..IJCLAB
Coll. NEW JEDI
GANIL,..IJCLAB
EMIR&A
Analysis
Irradiation
RBI
Coll. NanoCR
IJCLAB…
MAVERICS
Vacuum & Surface **
Astro-physique
PHYSIS
Interdisciplinary
IAS*
Astrochemistry
I2BC
LPS/Bactéria
ICMMO*
Polymers
LAEC (Liban)*
Heritage
ICSN*
Tree D
CCCA/TAMU (USA)*
Bio & Chem
I2BC
Archea
IMEC
nanotech
RBI
Fond. Phys.
Multitechniques
* ext. IJCLAB
** int IJCLAB
CS 3research members:
Nuclear Physics:
Accelerator:
Interdisciplinary:
User Committee+
David Verney, Nuclear Physics
Isabelle Fournier, labo. Prism Lille, Biology / instrumentations
O. Stephan LPS,
Directror of the Graduate school Physics
ILV
MOLYBEE
IN2P3
UP-SACLAY
International
CS
practical work & internships
M1, M2
accelerator Physics

## Slide 13: Andromede
« Nano »particle-matter interaction

## Slide 14: Andromede, Nanoparticle-matter interaction
Vacuum: 10-8 and 10-7mbar
Continuous or pulsed beam
Scanning of the sample 500x500 µm2.
XYZ motorised stage with 100 nm precision
2 x 2 mm2 field of view cameras
One Np per impact
High multiplicity per evt
Initial energy distribution
Angular distribution

## Slide 15: Andromede, Nanoparticle-matter interaction
3 intact molecules / impact
Bradykinin, 1060,2

## Slide 16: Andromede, Nanoparticle-matter interaction
Voxel size with 12 MeV Au4004+
Polymer film (35 nm/Si)
70 nm
35 nm
Monodisperse volume distribution ! Diameter & depth
Giant Volume correlated to HUGE Ion Emission

## Slide 17: Andromede, Nanoparticle-matter interaction
Beam
AuCN2-
(M-H)-
Bradykinin
CN-
Influence of the molecular weight (complexity)
Notes: First slide to compare with glycine if you remember the first results presented in my talk the images are the same from glycine and this large molecule in negative mode !
Curtain emission for intact molecules, perpendicular emission for adduct with very low initial energy and the small fragment large radial energy and emission in the direction of the projectile

## Slide 18: EMIR&A, Andromede
Instrumentation Faisceau / Contrôle faisceau : Contrôle Qualité
mesure de l’intensité du faisceau & la dose « l'intégrale sur le temps du courant ionique »
>>>>>Implantation & modification des matériaux
Cage de Faraday, émission électronique (nécessite la connaissance de γe)
Comptage de 1 >>>107
Homogénéité d’un Spot (focalisation) ou balayage avec des quadripoles - hexapoles
  Imagerie (comptage) ou profilomètre en relation avec la dose
Enveloppe du faisceau forme et taille du spot
millimétrique : Fentes, BPM
µm, nm>>> imagerie de l’impact ou déconvolution à partir d’un objet grille ou réseau
Sélection en masse/charge
  Utilisation de TV + champ magnétique
  Mesure de la température de la cible pendant l’irradiation ! Cibles à température contrôlée !

## Slide 19: EMIR&A, Andromede
Instrumentation Faisceau / Contrôle faisceau : Contrôle Qualité
BPM
Fentes XY
Faraday

## Slide 20: EMIR&A, Andromede
Instrumentation Faisceau / Contrôle faisceau : Contrôle Qualité
BPM Derrière aimant à 1°29 et un triplet quadripolaire
Au3+ @ 3 MeV

## Slide 21: EMIR&A, Andromede
mesure de l’intensité du faisceau ?
Nombre d’ions par impact
Temps de vol (.8 ns/canaux)
H+
C+
Au4004+, 12 MeV

## Slide 22: EMIR&A, Andromede
>>>1 impact = 1 trace

## Slide 23
Cross-section
CrossSection @ 100nA 30keV – 80x50µm – Silicon sample – Total time = 20min

## Slide 24: 30keV – The objective voltage changed
Focus dependent
Gaussian plane – With tail appearing
Overfocused plane – Hollow spot
Least Confusion Disc Map – Spot without tail and high density

## Slide 25: EMIR&A, Andromede
a reference sample to evaluate lateral resolution

## Slide 26: Andromède, EPEM

## Slide 27: Andromède, EPEM

## Slide 28: Andromède, EPEM

## Slide 29: Andromède, EPEM

## Slide 30: Andromède, Back-up

## Slide 31: Andromede, Scientific activities

## Slide 32: Andromède, Scientific activities
Results published JVSTJournal of Vacuum Science & Technology B 38, 044008 (2020)
Confirmed by XPS results published in 2021: Procceding IPAC 2021doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2021-THPAB290

## Slide 33: Andromede, Scientific Activities & Perspectives

## Slide 34: Andromede, Scientific Activities & Perspectives
UV, VUV
5-10 nm
New Technology: 5 nm

## Slide 35: Andromede, Scientific Activities & Perspectives

## Slide 36: Andromède, Back-up

## Slide 37: Andromède, Back-up

## Slide 38: Antinoüs
NP microbeams at atmospheric pressure
Antinoùs pompage différentiel avec connexion au spectro
sur la ligne 1°29
Notes: Pour cette voie nous suivons la procédure de l’IJCLAB avec la demande d’un Codec au dernier trimestre les contacts sont pris pour la réalisation, l’étude de faisabilité a été réalisée en collaboration avec le TAMU en 2015.
CMP avec microscopie environmental et MALDI dans les mêmes conditions isomères isobares…..Ion mobilité>>>>icp

## Slide 39: Etude de faisabilité : extraction de NPs à l’air (Pegase/TAMU)
Cassiopée