## Slide 1
Paul Langevin : de l’invention du Sonar à l’imagerie medicale
Mathias Fink
Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI Paris)
PSL Research University, CNRS
1 rue Jussieu, 75005 Paris, France

## Slide 2
Paul Langevin, Bachelier de l'enseignement secondaire spécial en 1888
École municipale de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris de 1888 à 1891
(à l'époque cette école recrutait des élèves de la filière spéciale et non de la filière générale
des lycées).
Sur les conseils de Pierre Curie, il s'oriente vers la recherche et l’enseignement.
Admis à l’École Normale Supérieure en 1893
Un an (1898) au laboratoire Cavendish à Cambridge où il se lie d'amitié avec Ernest Rutherford
Il succède à Pierre Curie au poste de professeur d'électricité générale à l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) en 1905
Directeur de l’ESPCI de 1925 à 1946
Catherine Kounelis

## Slide 3
Oscillateur de Fessenden – 1913 – Canada - à 500 Hz , l = 3 m
Essai en Avril 1914 – Iceberg en Terre- Neuve
Naufrage du Titanic , Avril 1912

## Slide 4
En Novembre 1915, Paul Painlevé crée la Direction des Inventions
et organise la mobilisation scientifique.
Il contacte Jean Perrin puis Paul Langevin.
Painlevé met Langevin en contact avec un Ingénieur Russe Constantin Chilowsky
Jean Perrin devient directeur du Laboratoire de la Guerre Sous-Marine début 1917
Naufrage du Lusitania en Nov 2015

## Slide 5
Jean Perrin travaille sur la détection passive des sous-marins avec des hydrophones.
Il propose des hydrophones directifs, le concept de phased-array

## Slide 6
Constantin Chilowsky propose une méthode de détection active à base d’ ultrasons fonctionnant entre 25 KHz et 40 KHz. Il propose un émetteur fait d’un vibreur électromagnétique qui par le biais de l’attraction magnétique sur une plaque de fer doux la met en vibration. Le microphone est indépendant.
Langevin propose d’utiliser comme émetteur un condensateur chantant -
Mica - en juin 1915 - 0.3 W / cm2 à 100 KHz et un microphone à
grenaille de charbon . Test en Seine
Langevin rejoint en avril 2016, le labo de Toulon, avec Marcel Tournier
et Fernand Holweck les rejoint en Janvier 2017
Le couple Condensateur Chantant/ Microphone est amélioré en plaçant
le microphone au foyer d’un miroir sphérique de 35 cm de diamètre.
Il détecte une mine de 90 cm de diamètre à 2000 m.

## Slide 7
Pierre et Jacques Curie 1880
Le transducteur Piézoélectrique : Une antenne réversible
Le triplet de Langevin
A 40 KHz , il faudrait un quartz
de 6 cm d’épaisseur pour faire un
transducteur résonant
6 Systèmes fabriqués en 1918
En réception, il utilise des
amplificateurs à 6 lampes R6 de
la Compagnie Générale des Lampes
que ne connaissait pas les Anglais
6 Km de portée à Toulon

## Slide 10
Conférence Interallié sur la détection sous-marine en Octobre 1918 à Paris
Beaucoup d’échanges qui profitèrent aux alliés. Alors qu’en France, le développement
de la technique active est abandonné, le Royaume-Uni reprend la détection active
Réorientation de Langevin vers les sondeurs ultrasonores (cartographie du fond)
Brevet Langevin – Florisson
La recherche d’un industriel pour commercialiser les sondeurs débouche sur le
choix de la SCAM en 1923 – Grand succès – Consultances et Royalties
Le sigle « ASDIC » Allied Submarine Detection Investigation Committee devint bientôt l’appellation
anglaise du détecteur actif, bien avant qu’on ne parle de « sonar ». L’ Asdic 128 connut
un succès exceptionnel : en 1935, plus de la moitié des destroyers de la flotte en
étaient déjà équipés La Marine Française, quant à elle, se recentrait sur la détection
passive, sans aucun relais industriel. En 1938, elle dut se rabattre en catastrophe sur
la commande d’une série d’Asdic 128, mais le temps allait manquer pour leur
installation sur les navires et tout ce matériel fut détruit dans la débâcle de juin 40.

## Slide 11
Among observers of Langevin's work was Professor R. W. Wood, an American physicist from Johns Hopkins University. Already famous for his work in optics and spectroscopy, and for his classic book "Physical Optics,". Entry into WW I, Professor Wood was commissioned an Army Major and assigned to the Bureau of Inventions in Paris, where he devoted particular attention to the work of Langevin. Wood later noted how the contact with Langevin had made a strong impression:
"It was my good fortune during the war to be associated for a brief time with Prof. Langevin during his remarkable developments. At the arsenal at Toulon I witnessed many of the experiments with the high power generators. One was mounted in a large wooden tank filled with sea water, and when the Poulsen arc was started and the frequency adjusted for resonance the narrow beam of supersonic ! waves shot across the tank causing the formation of millions of minute air bubbles and killing small fish which occasionally swam into the beam. If the hand was held in the water near the plate an almost insupportable pain was felt, which gave one the impression that the bones were being heated.“
Another wartime meeting that proved essential to the invention of power ultrasonics occurred when Professor Wood met Alfred L. Loomis at the Aberdeen Proving Grounds. In 1926, Wood told Loomis of Langevin's experiments and suggested the subject offered a wide field for research in physics, chemistry, and biology.
With a high power General Electric vacuum-tube oscillator and a quartz plate transducer immersed in an oil-filled dish. Vibrations of 200-500 kHz were transmitted through the oil bath into glass vessels or rods immersed in the bath, achieving a range of spectacular effects that included:
Radiation pressures of sufficient magnitude to support 150 g and to raise a pronounced mound of oil above the transducer; intense searing of the skin by the vibrating glass rod and the burning of wood chips and the etching and drilling of glass pressed against the tips of vibrating glass rods; heating of liquids and solids and the formations of emulsions and fogs; biological effects including rupturing of red blood cells, killing of cellular organisms, and harmful to lethal effects on fish, frogs, and mice; observations of chemical reactions and crystallization and flocculation of particles suspended in a liquid.
Beaucoup de retombées du travail de Langevin aux USA
Cavitation Ultrasonore et Pression de Radiation

## Slide 12
De l’Acoustique Sous-Marine à l’Imagerie Médicale
Contrôle non destructive des métaux , MHz au lieu de 50 KHz
S. Sokolov, 1928, Floyd Firestone , 1940
Utilisation des ultrasons pour imager le corps humain
  Une sonde mono-element déplacée manuellement sur le patient
  John Wild (1951), Howry et Bliss (1952), U.S.A
  Ian Donald (1951) Obstétrique, Ecosse
Apparition des premiers systèmes dans les années 60-70

## Slide 13
Les reseaux de transducteurs multiples : comment réaliser un faisceau focalisé
l’imagerie temps réel
Focalisation
en émission
Focalisation
en réception
Double focalisation
Confocal Imaging
Réseau de centaines
de transducteurs
piezoelectriques
1975 - 1980

## Slide 14: Conventional Ultrasound Imaging
Focusing in transmit/receive mode : double focusing – assumption of nearly uniform velocity ?
Analog to Scanning Confocal Microscopy
25 to 50 frames/sec
The time of flight is linked to depth (ballistic regime).
Reflection
Mode

## Slide 15
Phase 2
Transducteurs piezoélectriques
Milieu hétérogène
Phase 1
Comment aller plus vite ? L’approche Retournement Temporel
1990 - L’ère du digital est arrivée !!!!!!
Source acoustique
RAM
Mémoires
électroniques

## Slide 16
Scatterer
Aberrating medium
EMISSION
RECEPTION
diverging wave
EMISSION
converging wave
window selection
Transducer array
Autofocus ultrasonore par retournement temporel

## Slide 17
Transmission 1
A
B
Reception
1
a
b
Transmission 2
a
b
Reception 2
a
2
b
2
Transmission 3
a
2
b
2
Reception 3
a3
Time reversal
Time reversal
Retournement temporel iteratif en présence de 2 cibles
C. Prada, F. Wu, M. Fink, JASA, 90 (2), 1119-1129, 1991
Lateral distance between scatterers > focal spot size
One invariant of the TR operation
Notes: 17

## Slide 18
Conventional Imaging
Ultrafast (or Plane Wave) Imaging
RAM
Time-reversal and computed backpropagation
4 x 128 ultrasonic shots to make an image,
50 to 100 frames /second
1 shot to make an image,
10.000 frames/s

## Slide 19: Ultrafast Imaging with coherent plane wave compounding (multi illumination)
Illumination with a set of
Plane Waves
with DIFFERENT ANGLES
Each plane wave gets
a LOW QUALITY IMAGE
The coherent addition generates a
HIGER QUALITY IMAGE
Coherent plane-wave compounding for very high frame rate ultrasonography and transient Elastography. G. Montaldo, M. Tanter, J. Bercoff, N. Benech, M. Fink. IEEE Trans.UFFC, 2009

## Slide 20: A quoi sert d’observer l’intérieur du corps humain plusieurs milliers de fois par seconde ?
filmer les vibrations du corps humain et
observer la propagation des ondes mécaniques
de cisaillement : sismologie du corps humain
Imagerie d’Elasticité
2. à observer des écoulement sanguins 100 fois plus
faibles qu’en echographie conventionnelle
: quantifier la microvasularisation
Cancer et Imagerie Fonctionnelle

## Slide 21
Image d’elasticité - Intérêt de l’Imagerie Multi-Ondes
kPa
Film de durée 20 ms
Supersonic Shear Imaging: a new technique for soft tissue elasticity mapping. J. Bercoff, M. Tanter and M. Fink, IEEE Trans.UFFC, 2004
Les ondes de cisaillement sont créer par la pression de radiation ultarsonore !!!
Un nodule dur
L’Aixplorer
Supersonic Imagine - Hologic

## Slide 22: SWE: Palper les nodules a distance Shear Wave Elastography
Echographie classique
Echographie Ultrarapide
Lesion du Sein indeterminée
ACR4 : entre 2 et 95% de chance
d’être un cancer
Caractérisation immédiate grâce à l’imagerie ultrarapide de dureté

## Slide 23
Liver Cholangitis carcinoma
Transplanted Kidney
Tendon Elasticity
Carotid Plaque
Gastrocnemius and Soleus
Contraction
D’autres Applications
Prostate

## Slide 24
Imagerie Doppler Conventionnelle
Doppler Ultrarapide
1 kHz
1 kHz
15 MHz
15 MHz
Caracterisation
immédiate
grâce a la
microvascularisation
(Hyperplasie Nodulaire)
Lesion du Foie
indeterminée
Imager les écoulement sanguins
Amélioration de la sensibilité d’un facteur 50

## Slide 25: Ultrafast Power Doppler is far more sensitive than conventional Doppler
C. Demené, M. Pernot, V. Biran, M. Alison, M. Fink, O. Baud, and M. Tanter,
“Ultrafast Doppler reveals the mapping of cerebral vascular resistivity in neonates,” J Cereb Blood Flow Metab, Mar. 2014.
Notes: Changer titre

## Slide 26
Une approche plus général : les invariants de l’operateur
Retournement temporel
array of N x N transmitters/receivers
R(
ω)
=
K(
ω)
E(
ω)
E(
ω)
and
R(
ω)
vector signals,
K(
ω)
is the N x N
Reflection matrix
.
Transmitted signals:
e
m
(t)
Received signals:
r
l
(t)
=
å
=
N
m
1
k
lm
(t)
Ä
e
m
(t)
,
L
l
£
£
1
N x N inter element impulse responses :
k
lm
(t)
C. Prada, M. Fink, Wave motion, (1994)
klm(t) received on channel l
In the frequency domain
d(t) transmitted on channel m

## Slide 27
The Time Reversal Operator
Transmission
Input
E
Reception
Output
K
E
Transmission
Input
K*
E*
time reversal
Reception
Output
K
K*
E*
K
*
K:
Time Reversal Operator

## Slide 28: Dans du speckle en presence d’aberrateurs: une autre matrice (chgt de base) : FDORT
Time-gated echoes and Fourier transform and frequency selection
Receive signal
Nb Elements
Nb Transmissions
1 column of matrix
Remaining in an isoplanetic patch (memory effect), the 1st singular vector of K gives a first estimate of the aberration law
Random distribution of non
resolved scatterers
Jl. Robert, M. Fink . “Green's function estimation in the speckle using the decomposition of the time reversal operator : application to aberration correction
in medical imaging”. J. Acoust. Soc. Am 123 (2) 866-877, 2008