## Slide 1: Cavité FP
Laser et cavité FP :
  Laser et cavité FP déplacés à 500,25 MHz => compatible avec la fréquence Anneau !
  Système de production du signal d’erreur Laser/cavité refait => les locks avec le PZT sont bien plus stables ! => on peut enfin locker correctement avec tous les controleurs moteurs allumés => on a obtenu 45kW avec 25% de couplage a 17W en entrée (~ 10k de gain proche de la valeur théorique avec F=30k) => cela laisse supposer qu’on pourrait atteindre 500kW avec 70W en entrée et 70% de couplage…
  Telescope à focale variable => 2e lentille recue => pas Urgent pour l’instant
  Tentative de couper les HOM avec le bras qui bouge un “miroir” L-shape => on voit un effet de la translation horizontale mais on n’a pas vu d’effet de la translation vertical => étude en cours
  Pilotage Peltier installé et testé => Il manqué un mode “manuel” => A faire
  Attention aux coupures du reseau d’eau => chiller ampli s’arête => Ampli laser en “défaut” ! => il faudrait un monitoring du statut du chiller => via Port série/USB ?
Synchro Anneau :
  PZT cavité FP rappel : dL/L = dF/F = 10-9 /V => 10V : ΔF = 5Hz @500MHz  100nm et 100V : ΔF = 50Hz @500MHz  1µm (fluctuations rapides)
  Tensions HV (~ 100V) du Laselock validés
  Signal de battement à 500MHz réalisé avec une bonne amplitude du signal > 1Vpp
  On trouve actuellement 250kHz de battement => quelle est la fréquence Anneau ? 500MHz pile ?
  Il reste à faire les premiers essais de sychro coté laser/cavité avec un synthé externe => idéalement cette semaine