## Slide 1: Cavité FP
  Pas d’avancée cette semaine.
  Depuis que la température de la clim s’est stabilisée, il n’y a plus de fluctuations de puissance dans la cavité Mais il faut attendre plusieurs jours pour que la stabilisation s’effectue.
  Installation du pilotage manuel du Peltier laser finalement reporté : CC (Sébastien Pitrel) finalement pas dispo la semaine dernière
  Puissance stockée actuellement très faible : 8kW au lieu de 45kW que l’on a réussi à avoir. On doit dégrader la CEP énormément pour réussir à locker => a comprendre => Finesse encore augmentée ?
  X retrouvés en mode asycnhrone la semaine dernière Daniele est opérationnel pour fonctionner en synchrone cette semaine
Telescope à focale variable => reçu, en attente d’installation
Pilotage Peltier => mode manuel à faire
Chiller => monitoring Etat à faire
Laser et cavité FP à 500,25 MHz
43kW avec 17W en entrée et 25% de couplage
L-shape positionné pour couper les HOM
Synchro Anneau 500MHz avec 15 ps de jitter rms