## Slide 1: Cavité FP
  Pas d’avancée majeure cette semaine.
  Installation du pilotage manuel du Peltier laser en attente: Daniele dispo cette semaine => attente de réponse du CC (Sébastien Pitrel).
  Puissance stockée actuellement très faible : 8kW au lieu de 45kW que l’on a déjà réussi à avoir. Pas d’amélioration obtenue pour l’instant : pb de configuration ou Finesse encore accrue ? Mesure de la LW à faire pour monitorer les conditions de lock.
  Prise de contact avec le fabricant (ISP) des moteurs de la cavité FP : - suppression de compensation de backlash - réduction de l’accélération/vitesse pour ne plus faire délocker la CFP => ils proposent d’acheter un nouveau contrôleur => demande de devis faite. => autre possibilité : utiliser les IcePap ?
  A partir du 1/11 : ingénieur optique CDD qui pourrait faire les premiers tests sur le télescope à focale variable, pour l’installer sur ThomX une fois les premiers X synchro stables.
  X retrouvés en mode asynchrone la semaine dernière à 500,25MHz Fonctionnement en synchrone assez long ~ 15-20min Le coef. Intégrateur est maintenant fonctionnel => on suit bien les dérives long-terme (rattrapage avec les moteurs CFP). mais pas d’X synchrones stables => Cause : jitter trop élevé du trigger synchro ?
Telescope à focale variable => en attente d’installation
Chiller => monitoring Etat à faire
Pilotage Peltier => mode manuel en cours
Laser et cavité FP à 500,25 MHz
43kW avec 17W en entrée et 25% de couplage
L-shape positionné pour couper les HOM
Synchro Anneau 500MHz avec 15 ps de jitter rms